信号点灯报警集中管理机技术规格书

一、使用条件

室内机械室使用，环境温度-10℃～40℃。

二、名称及数量

名    称：信号点灯报警集中管理机

数    量：1台

三、功能描述

信号点灯报警集中管理机能够实时监测区间、站内信号机各灯丝的工作状态。在主灯丝故障时给出断丝故障信号机灯位及名称的准确报警信息，如报警信号机名称、报警日期、报警时间、报警灯位及各种报警状态信息；

四、主要技术参数

1.工作电压：220V±10%；

2.设有485串口，配有SD卡；

3.通信方式采用电力载波；

4.接口：报警线口≥6；

方向报警继电器接口：≥4；

220V电源输入输出端子：≥2；

RS232接口、RS485接口各1个，选择输出；

5.液晶显示屏：7寸普通液晶显示屏。

五、技术要求

1.信号点灯报警集中管理机能对信号机的点灯信息进行管理和控制。

2.信号点灯报警集中管理机能对约128架信号机的点灯信息进行管理和控制。

3.信号点灯报警集中管理机能与其他信号系统结合，并能按相关行业标准规范与其他系统交换数据。

4.屏幕材质为液晶显示屏，接口数量不小于7排接线端子排，每排不少于6个插接口等。

5．信号点灯报警集中管理机把各种实时报警信息在液晶显示屏上用汉字显示，每架信号机的信息清晰明了。记录各种报警信息（总共能保存不低于3200条报警信息），能按最近的时间从上往下显示历史报警信息，可按需要设置时间与日期。通过SD卡作为中介进行信号机类型配置，并存储在存储器中，按不同的节点类型进行通信与报警管理。

6.利用人机对话界面支持用户管理，增加了安全性和管理权限，用户可通过密码验证的方式清空报警存储器，节点配置信息。

7.在没有报警的情况下，5分钟之后会自动关闭液晶屏的背光。如果有报警，则它的背光不会被关闭，并且报警指示灯会常亮，实现声光报警功能。

六、设计、制造和检验标准

需符合《铁路信号点灯单元》（TB/T3202-2008）的相关要求。

七、供货范围

1.提供信号点灯报警集中管理机1台（含安装、调试），SD卡2个（读卡器1个）。提供与设备安装相关的全部附件、紧固件、备品备件和专用工具。供货时提供产品使用说明书、合格证、保修卡；提供三套完整的书面和电子版安装维护使用说明书。

2.供货时间：签订合同之日起30个日历天内供货。

八、质保期

整机质保期为设备到货验收合格后不低于18个月或设备安装调试验收合格后不低于12个月。在质保期内，对非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。