## 中煤张煤机公司

## 机电设备分厂数控加工中心维修项目

## 公开竞谈文件

## 竞谈编号：XJ2024043547

## 招 标 人:中煤张家口煤矿机械有限责任公司

## 二〇二四年四月

## 总  目  录

# 第一章 公开竞谈公告

# 第二章 投标人须知

# 第三章 合同条款及合同格式

# 第四章 技术规格及要求

# 第五章 投标文件相关格式

# 第一章 公开竞谈公告

# 项目编号：CBFY240149

# 类    别：公开竞谈

# 开标时间：2024年4月18日 上午10:00

# 中煤张家口煤矿机械有限责任公司（以下简称“招标人”），就机电设备分厂数控加工中心维修项目进行公开竞谈，请合格的潜在投标人参加投标。

一、项目概况与竞谈范围

（一）竞谈范围：

1、维修服务项。

2、维修范围:详见技术要求。

3、其他情况：无。

（二）资金来源：企业自筹。

（三）工期：

1、本项目工期要求不大于60日历天。

2、中标单位须在收到通知文件第一时间与业主联系并着手签订合同。竣工日期以业主和有关部门验收通过的日期为准。

（四）服务地点：甲方指定。

（五）本项目设拦标价：8万元。

二、投标人的资格要求

1、投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一的营业执照。

注意事项：

1、投标人应保证所提供的资料真实有效，招标人对投标人进行抽查复核后若发现虚假情况，将否决其投标。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3、本次招标采用资格后审，潜在投标人从中煤易购获取到竞谈文件。

4、投标人必须满足上述资格要求，并能提供书面的证明材料，有一项不符合资格要求的，将否决其投标。

本项目是否接受联合体投标：否

三、投标流程

1.投标流程：

投标人必须在“中煤易购”（ego.chinacoal.com）注册会员；

符合要求的投标人根据项目情况，按本文件报价文件模板编写文件及报价，按要求签字盖章后上传中煤易购平台，以中煤易购上传文件为准，不需要准备纸质文件（需提供公司营业执照、项目授权书及被授权人身份证明等相关证件的扫描件）；

2.报价文件上传时间：2024-4-11 16:00至2024-4-18 10:00。

## 四、投标保证金（本项目不设保证金）

## 五、开标

定于2024年4月18日 上午10:00，在中煤易购平台进行开标。满足要求的最低价报价（不含税价）人被推荐为中标人。

## 六、发布公告的媒介

本文件在中煤易购网发布。

## 七、招标人联系方式

招标人：中煤张家口煤矿机械有限责任公司

联系人：

招标办公室：梁硕 0313-2056488

机电设备分厂：郑海波 0313-2056412

采购中心：韩铮 0313-2056352

第二章 投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本竞谈文件仅适用于中煤张煤机公司机电设备分厂数控加工中心维修项目。

2. 合格的投标人

见第一章竞谈项目公告。

3. 投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。不收取投标保证金及中标服务费。

本项目为机电设备分厂数控加工中心维修项目服务采购，中标单位需与张煤机公司签订合同。

二、竞谈文件

1. 竞谈文件构成

(1) 公开竞谈公告

(2) 投标人须知

(3) 合同条款及合同格式

(4) 技术规格及要求

(5) 投标文件相关格式

2. 竞谈文件的修改

2.1 竞谈文件的修改和澄清将以书面形式通知所有符合要求的合格投标人，并对其具有约束力。

2.2 为使投标人编写投标书时有充分时间对竞谈文件的修改部分进行研究，招标人可酌情延长报价截止日期，并通知每一个投标人。

三、投标书的编制

1. 投标文件的组成

1.1 投标人编写的投标书应包括下列部分：

1）投标函

2）投标一览表（要求投标一览表加盖公章）

3）分项价格表

4）偏离表

5）投标货物技术规格说明书

6）资格证明文件

7）投标文件其他部分

2. 投标函格式

2.1 投标人应完整地填写竞谈文件中的投标函格式和投标报价表。

3. 投标报价

3.1 投标报价为含税价。包括人工费用、管理费用、利润等所产生的一切费用。报价中还应包括投标人按规定应上缴各级政府及部门的各种税费及其他各类费用。

3.2投标人应在投标书中的投标报价表上标明，拟提供货物的名称、数量、单价和总价。每种货物只允许有一种报价。

3.3投标人在填报报价时，应认真计算，不应遗留须在合同执行中再行议价和另外支付费用的项目，并在分项价格表中详细列明价格的各组成部分。

3.4投标人填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数。

3.5 投标以人民币报价。

4.投标要求

4.1投标文件须将技术文件和商务文件和投标一览表一并上传。

4.2商务报价中，需体现设备单价、数量、总价。

4.3在中煤易购上传的文件，应按要求签字盖章。

四、投标书的递交

1. 上传在中煤易购的文件是竞谈的依据。

2. 投标截止日期

投标单位提交投标书的时间不得迟于竞谈公告中规定的开标时间，如招标人需澄清推迟开标的，以推迟的开标时间为准。

3. 迟交的投标文件

招标人将拒绝投标截止日后收到的任何投标书。

4. 投标人不得在投标截止日起至投标书有效期期满前撤回投标书。

五、开标与评标

1. 开标

开标时间到后，由招标人在中煤易购平台上进行开标

2. 评标委员会

2.1 评标委员会的成员由招标人各相关单位代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评审。

2.2公开开标后,直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和授标有关的保密资料，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2.3 在评标过程中,如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3. 投标书的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较,评标期间可分别要求投标人对其投标书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

4. 投标书的初步评审

4.1开标后，谈判小组将审查投标书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标书是否大体编排有序。

4.2 谈判小组针对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准；但单价金额小数点有明显错误除外；并按照不利于投标人的原则进行评标。

4.3如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

4.4谈判小组在中华人民共和国国家行政管理总局网站查询服务中（企业信用信息）对投标单位的股权关系、法人、执行董事、监事、总经理等信息进行详细查询，发现投标人之间存在控股或管理关系且同一人在不同投标单位担任重要职务或股东的，相关投标单位均按照否决投标处理。

5.评标办法

5.1商务文件评定，本项目的付款方式为：供方开具增值税专用发票后，到厂安装验收合格后付款90%,10%质保金期满付清，质保期1年。

5.2技术文件评定，谈判小组对投标投标人产品技术参数、产品性能进行评审，谈判过程中投标人可以对所投产品非实质性内容进行澄清。

5.3谈判小组要求全部满足询价/竞谈文件要求的单位进行二次报价，两次报价的最低价视为该单位的最终报价，最终报价最低的投标人推荐为本项目拟中标单位。如最低价超出公司预算，经全体谈判小组集体决议后可与最低价投标报价单位进行价格谈判，若谈判结果仍高于公司预算，本次投标作废，重新竞谈。

5.4本项目确定1名中标人，不设备用中标人。

第三章合同条款及合同格式

承揽合同

| 定作方： | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 合同编号： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 签约日期： |
| 承揽方： |  |  |
|  |  | 签约地点：张家口市万全区 |

第一条 标的、数量、价款

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机联轴盘 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

第二条 承揽方式：

（一）定作：承揽方供料，原材料的质量标准按照技术资料确定，定作方有权不定时检查原材料，若承揽方擅自更换原材料或原材料质量有问题，需要按照本合同第十四条第一项的规定承担违约责任。

（二）加工：定作方供料，承揽方不得擅自更换原材料，否则将按照本合同第十四条第一项的规定承担违约责任。

第三条 质量标准：

承揽产品的质量标准按照技术资料确定，技术资料中包含产品图纸、技术要求及产品验收合格的质量标准。在本合同签订前确定技术资料，技术资料作为附件和本合同具有同等效力。

第四条 交货日:

（一）若承揽方供料，在    年    月    日之前交货或收到技术资料后      日内交货。

（二）若定作方供料，承揽方接到原材料后      日内交货。

第五条 验收标准和方法：

承揽方提供的产品须符合定作方技术资料中的要求。如出现质量问题，定作方有权按照《检验规程》及《产品质量监督考核办法》执行，并且要求承揽方按照本合同第十四条第二项的规定承担违约责任。

第六条 质保期：

（一）自产品验收合格之日起计算质量保证期，期限为壹年。

第七条 包装要求:

承揽方对承揽产品妥善进行绿色环保包装且加强产品运输过程中保护，严禁磕碰。

- 运费承担：

运费由承揽方承担,因运输产生的一切纠纷和定作方无关。

- 交(提)货地点:

中国河北省张家口市产业集聚区煤机路1号；联系电话及联系人:                          。

第十条 保密条款：

承揽方按照定作方要求保守秘密，未经定作方许可，不可留存复制品和技术资料。技术资料所有权为定作方，在双方终止业务后应销毁或归还定作方。

定作方和承揽方应严格履行已签订的《供需双方保密协议》，如有违约，定作方有权要求承揽方按照合同总额20%支付违约金，造成定作方损失的，承揽方需承担赔偿责任。

第十一条 监督检验及安全条款：

承揽方在工作期间应接受定作方必要的监督检验。承揽方需严格执行和遵守定作方的安全生产、消防、劳动保护、环境保护各项规定，如若违反，予以追究其责任。对定作方造成任何损失，定作方有权要求承揽方承担赔偿责任。

第十二条 结算方式及期限：

（一）验收合格后壹年内付款90%，剩余10%待质保期结束后付款。

（二）其他：    （ 在双方意思表示一致的情况下，可另行约定。）

第十三条 本合同解除的条件：

（一）因不可抗力致使合同目的不能实现，双方均有解除权。

（二）承揽方擅自更换原材料或提供的原材料质量有问题或提供产品存在质量问题，定作方有权解除合同。

（三）承揽方未按约定时间交货经定作方多次提醒仍不交货的，定作方有权解除合同。

（四）定作方有权解除合同，但需提前三日书面告知承揽方。

第十四条 违约责任：

（一）承揽方若擅自更换原材料或原材料质量有问题，定作方有权要求所有承揽产品重作。造成定作方损失的，承揽方需按合同金额20%支付违约金。若违约金不足弥补定作方损失，承揽方还需承担剩余损失的赔偿责任。

（二）承揽方若提供产品存在质量问题或该产品质量达不到技术要求，定作方有权要求所有承揽产品重作。造成定作方损失的，承揽方需按合同金额20%支付违约金。若违约金不足弥补定作方损失，承揽方还需承担剩余损失的赔偿责任。

（三）承揽方若延期交货，每延期一日需承担千分之三的违约金。

（四）承揽方若发现定作方提供的原材料不适合或技术要求不合理等问题需在发现之日书面通知定作方，否则造成延期交货的，按照第十四条第三项承担违约责任。

第十五条 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成，依法向定作方所在地的人民法院起诉。

第十六条 合同生效：

本合同一式 伍 份，自双方加盖合同章之日起生效。

第十七条 其他事项：

未经定作方同意，承揽方不得将债权转让或赠与第三方。

| 定 作 方 企业名称：中煤张家口煤矿机械有限责任公司 通讯地址：张家口市产业集聚区煤机路1号 法定代表人：张洪军 委托代理人： 电 话：0313—2056428 传 真： 开户银行：中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行 帐 号：0412075009221030294 登记税号：911307006012301862 邮政编码：076250 | 承 揽 方 企业名称： 通讯地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 登记税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

供需双方廉洁互保协议

买方：中煤张家口煤矿机械有限责任公司 (以下简称甲方）

卖方：   （以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：（签字）              授权代表：（签字）

地址：                         地址：

电话：                         电话：

# 第四章 技术规格及要求

机电设备分厂数控加工中心维修技术要求

一、概述：

FVP-800A加工中心主要用于锻造E型螺栓的加工,由于该设备的常年超负荷加工，造成加工精度不能满足现有生产工艺的要求，所以对机床机械部分和电气控制部分进行出厂恢复，延长设备的使用寿命，满足中部连接件螺栓加工的要求.

二、改造地点：

在机电设备分厂原有的设备安装基础上，进行设备的电气系统和机械布冯的维修改造。

三、技术参数及性能要求：

设备名称：FVP-800A加工中心

生产厂家：杭州友佳精密机械有限公司

生产日期：2012年    数量：2台

（一）解决存在的问题

- 机床在加工过程中出现“抖动”；

- 机床精度不足，导致铣削加工过程中出现加工斜面、平面有接刀台，需要多次加工甚至返修；

- 设备主轴漏油严重，主轴容易出现润滑不足问题，可能导致主轴故障，同时，漏油过多资源浪费；

- 各轴导轨润滑系统无润滑；

- 机床外防护漏油及切削液渗漏严重，资源浪费严重，设备周围常年油污浑浊，环保也受到影响。

- 电气故障率高，程序需要优化。

（二）维修项目及要求

投标单位必须在招标前派技术人员到设备安装现场踏勘，与分厂技术人员进行技术交流，在招投标前制定出维修改造方案。设备维修厂家在原基础上从新安装维修，全部维修结束后进行精度调整，具体内容参照精度检验单的内容容进行机床出厂精度的恢复，满足零件的加工精度和工艺要求，全部两台设备安装维修工作40天内完成。

1、机床X轴工作台从新粘贴进口聚四氟乙烯导轨贴塑软带，于机床床身配刮，刮研点每英寸不应少于6-10点，并刻出油槽深度1mm左右，宽度3-5mm。
   2、拆解清洗机床刀库，解决车刀库接刀盘与刀架定位不准确现象。

3、拆卸检查X轴、Y轴、Z轴传动机构，更换所有轴承，调整丝杠副的传动间隙。

4、检查自动拉刀机构、Y轴、Z轴滑座从新粘贴进口聚四氟乙烯导轨贴塑软带，于机床床身配刮，刮研点每英寸不应少于6-10点，并刻出油槽深度1mm左右，宽度3-5mm调整镶条间隙；

5、检查清洗机床润滑系统，更换损坏的润滑油管，解决立柱、横梁、工作台导轨无润滑油现象。
  6、拆卸主轴传动机构，检查、更换主轴轴承及齿轮传动机构皮带，调整主传动链的间隙；

7、拆卸机床正面水平开闭的防护门，及工作台底座防护罩，进行清洗检查，修复防护门及防护罩变形部位，更换防护门损坏的滑块和滑轨。修复后的防护门开关顺畅无异响，工作台底座防护罩表面平整无明显的凹凸现象，解决冷却液外流外渗现象。

9、根据机床现有的电器柜绘制机床电气原理图、PLC程序输入输出接口与机床实际电气线路不一致的问题，对破损按钮、指示灯、空开、接触器、继电器，限位开关等电气元件给与更换。

10.拆解、检修、清洗机床原有刀库及换刀机构

四、验收:
   1. 对紧固件、操纵件、导轨间隙的检查：固定结合面应紧密贴合，检验接触斑点外用0.03mm塞尺检查在端面（部）的插入深度应≤20mm。

2.主轴箱部件的检查：维修后主轴转动顺畅无卡顿现象，噪音小，无明显击冲声。

3.润滑系统：各个润滑点应保证机床的正常运转，各部分的润滑孔应有显著润滑油流出，润滑油管无挤压和断裂现象。

4.冷却系统：冷却液压力稳定无漏液、渗液和堵塞现象。

5.各轴移动灵活无异响。

6.机床整体防护无明显漏液跑液现象，机床防护门开关轻快省力。

设备安装调试完毕后按设备精度检验单进行检验,精度检验合格后，进行试加工切削，负荷试验：设备维修后的机床各项性能和加工精度必须满足生产工艺要求,予以验收合格。验收合格后6个月内因设备修理不当出现的问题应由设备大修单位负责解决。

五、其它：

1.由于两台FVP-800A加工中心是机电设备分厂的重要生产设备，设备维修单位在接到设备维修通知后一周内进入现场维修，两台设备维修周期必须在40天内完成，如因维修单位的原因造成设备未按期投入正常生产，每超期一天扣罚设备维修总款的千分之三，如超期10天以上该设备未能投入正常生产，设备所有单位有权找第三方维修，维修费用从设备承揽单位维修费用中扣除；

2.设备维修单位施工人员维修过程中的安全及环保职责由设备维修单位派出专人负责，并服从设备所在单位安全人员的指挥，遵守张煤机公司的各项规章制度。设备维修单位对设备维修所产生的非金属废物、废料、垃圾按照环保要求厂外处置，设备维修现场环境卫生由维修方负责清理干净。

# 第五章 投标文件相关格式

# 目 录

## 1、投标函

## 2、投标一览表

## 3、分项价格表

## 4、偏离表

## 5、资格证明文件

## 6、财务报表

## 7、投标货物技术规格说明书（投标文件的技术部分）

## 8、投标文件其他部分

## 9、承诺书

# 1、投标函

致:中煤张家口煤矿机械有限责任公司

根据贵方(项目名称)项目公开竞谈的公告(项目编号:          ),正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人              (投标人名称、地点)提交下述文件。

## 1.投标函

## 2.投标一览表

## 3.分项价格表

## 4.偏离表

## 5.资格证明文件

## 6.投标货物技术规格说明书（投标文件的技术部分）

## 7.投标文件其他部分

## 8.承诺书

据此函,签字人兹宣布同意如下条款:

(1)所附投标价格表中规定的应提供和交付的服务投标总价为   元 (大写:                     )。

(2)我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(3)我们已详细审查全部招标文件,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权力。

(4)在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标书,并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

(5)如果在规定的投标有效期内撤回投标,我们的投标保证金可被贵方没收。

(6)同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(7)我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(8)我方在本投标中标后，应按规定金额付给招标代理机构中标服务费，在收到中标通知书后随即支付。

(9)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

投标人名称:(公章)

投标人代表签字:

地址:

邮编:

电话:

日期:       年  月  日

# 2、投标一览表

投标人名称：                 项目编号：                    包号：

| 序号 | 项目名称 | 数 量 | 投标价（元） | 交货期/工期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 价 | 总 价 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 分项价格表

编  号：XXXXXXX

投标单位:名称（盖章）

法人代表或授权人签字：

报价人承诺：满足需方工期及质保需求。

| 序号 | 分项名称 | 物料型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 供货状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1 |  |  |  |

# 4、偏离表

## 4.1技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 竞谈文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在技术规格说明书中详细列出投标货物的技术性能和主要技术参数，如投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件技术规格书中的要求。

投标人名称：_____________________

投标人代表签字盖章：________________

## 4.2商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 竞谈文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

# 5、资格证明文件

## 1.营业执照、税务登记证和组织机构代码证(复印件，三证合一附营业执照)

## 2.法人代表授权书

## 3.其它有效资格证明（人员、企业资质等）

## 法定代表人身份证明

致（中煤张家口煤矿机械有限责任公司）：

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

## 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明:我单位的      (法人代表姓名、职务)代表本单位授权(被授权人的姓名、职务)为本单位的合法代理人,就       项目的投标及合同的签订、执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效,特此声明。

单位名称:

地    址:

授权人代表签字或盖章:

代理人(被授权人)签字:

代理人(被授权人)职务：

# 附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及代理人身份证复印件

# 承诺书

中煤张家口煤矿机械有限责任公司:

至本项目投标截止时间止,我单位对以下情况郑重承诺：

1.没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态。

2.在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

3.我公司管理人员不存在是贵公司领导亲属及其特定关系人的情况。

如有上述1-3中的任意一种情况，我单位愿意本次投标被否决或中标资格被取消，其责任由我单位自行承担。

承诺单位：     （公章）

授权代表签字：

年    月    日

上述格式仅供参考，可按投标人格式自行调整，内容结构清晰即可。