询价文件

项目名称：东易公司皮带滚筒包胶维修

采购编号：DY-FW-XJ-2024-025

采 购 人：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

山西·朔州   2024年4月

目录

第一部分  应答人须知

第二部分  技术规范

第三部分  合同文本

第四部分  评审办法

第五部分  报价文件格式

# 第一部分  应答人须知

应答人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东易公司皮带滚筒包胶维修 采购编号：DY-FW-XJ-2024-025 采 购 人：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 |
| 2 | 资格条件：见应答人须知正文部分。 |
| 3 | 现场踏勘：不组织 |
| 3 | 服务周期：自合同签订之日起 1 年或皮带机输送带面修补服务量完成，以先到为准，据实结算。 |
| 4 | 质保期：质保期为自（地面）井下使用之日起12个月或维修到货18个月。 |
| 5 | 询价有效期：询价截止之日起90天 |
| 6 | 支付方式：本项目为长协服务，结算费用以实际发生费用为准，结算单价以报价为准。按季度据实统计明细，双方签署季度结算确认单，乙方依据季度确认单开具发票，甲方凭乙方提供的13%全额增值税专用发票入账，并依据甲方的资金情况以银行转账的形式支付结算款，乙方完全同意甲方的此付款条件。 |
| 7 | 应答文件份数：1份上传中煤易购一体化平台 |
| 8 | 询价方式 | 采用网上一次性报价，综合评估法 |
| 9 | 应答文件递交方式 | 电子版 | 电子版应答文件需要盖章签字后以扫描件的形式在规定的报价截止时间前上传至中煤易购一体化平台（务必上传） |
|  |  | 纸质版 | 在规定的时间由授权代表将纸质版应答文件递交至山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司（此项目不适用） |
| 10 | 所有与本询价文件有关的函电请按下列通讯地址联系： 采购人：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 联系人：尹祥龙（商务） 电 话：13994902166 邮箱：894459345@qq.com 王建京（技术） 电 话：13203499785 地址： 山西省朔州市平鲁区白堂乡东易村南 |

二  应答人须知正文部分

一、总　则

1.适用范围

本询价文件适用于本次询价的全过程。

2.合格应答人的条件

2.1报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

2.2报价人须提供矿用设备检修资质证（带式输送机胶带修复及硫化接头、带式输送机滚筒包胶）；

2.3业绩要求：报价人须提供近三年（2021年1月1日至今）同类型的业绩3份及以上，必须提供完整业绩合同扫描件；

2.4本次询价不接受任何形式的联合体参与；

2.5与项目单位存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目询价或者未划分项目的同一询价项目询价；

2.6应答人没有处于行政主管部门或中国中煤能源集团有限公司或中煤资源发展集团有限公司相关文件确认的禁止参与询价的处罚期间内；

2.7应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在询价期间尚未解除的）；

2.8应答人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在询价期间尚未解除的）。

3.报价费用

应答人应承担所有与本项目有关的费用，投标费用具体应包含但不限于与本项目相关的评审、备案、验收（如有）、差旅、住宿等全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担任何费用。

4.采购范围及要求   详见采购技术规范。

5.现场踏勘

现场踏勘（采购人不统一组织，与采购人联系）。

5.1应答人自行组织现场踏勘。现场踏勘的费用由应答人自行承担。

5.2 采购人向应答人提供的询价文件和所附资料及对应答人提出问题的答复，是采购人现有的能供应答人利用的资料。采购人对应答人据此作出的理解、推论及结论不承担任何责任。

二、询价文件

6.询价文件的内容

谈判文件由下列五部分内容组成：

第一部分  应答人须知

第二部分  技术规范

第三部分  合同文本

第四部分  评审办法

第五部分  报价文件格式

# 第二部分  技术规范

山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

皮带滚筒包胶服务技术规格书

一、总则

1.1本技术规范适用于山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司滚筒包胶项目。

1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，服务方应保证所供设备符合本技术规范和行业有关标准、规范。

1.3在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准发生变化、现场环境变化而产生的一些补充要求，投标方必须满足招标方要求。

1.4规范中的规定要求与最新的中国国家标准、中国煤炭行业标准、国际标准。各标准之间存在差异时，按较高标准执行。

1.5如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则认为投标方所提供的设备可以完全满足本技术条件。

1.6投标方提供的投标设备必须是完好的。凡招标文件技术文本中未提及到的，属配件所必需的组成部分，也属供货范围。

- 使用环境

（1）环境温度：-30～+40℃；

（2）平均相对湿度；不大于95%（+25℃）；

（3）大气压力；80kPa～106kPa；

（4）煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境。

- 标准和规范

1.本技术规格书提出服务的标准应符合中华人民共和国国家标准和/或行业标准。

2.本技术规格书提出的是最低限度的、最基本的技术要求，未详细地引用现行国家及行业相关“标准”、“规范”的具体条文，投标方应保证所提供的是符合最新现行相关技术规范和行业标准的、功能齐全的全新的优质产品和服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.达到国家规定的合格标准以及招标方要求。设计、材料或工艺方面不存在缺陷，且符合相关标准及甲方现场技术安全使用要求。

- 技术要求

1.滚筒普通包胶

（1）包胶应严格包胶工艺，保证质量，包覆层表面应平整，无影响使用的明疤、起泡、缺胶、裂痕等。

（2）粘结剂、硬化剂、金属处理剂和胶板等原材料产品需提供阻燃和防静电检测报告，如果使用原材料为进口产品需提供进口证明资料；包胶粘结强度需等同或优于GB/T10595-2017带式输送机中规定的要求。

(3）所用胶板需采用压铸成型的高强度耐磨橡胶板材料。

（4）传动滚筒包胶需采用菱形胶板，胶板花纹采用一次性压铸成型工艺，禁止采取在平面胶板雕花纹的方式。

（5）耐磨橡胶板间的接口缝用橡胶修补剂进行封口处理。

（6）选用的材料必须是阻燃、抗静电材料。

（7）具备井上下现场包胶的能力。

（8）进口材料提供产品进口报关单或原产地证明、阻燃材料提供阻燃抗静电检测报告，并且在质保期内。

（9）胶板厚度必须与原滚筒设计包胶厚度一致，且性能不得低于原厂家设计指标。

（10）包胶后的滚筒直径和圆度在允许范围内。

（11）包胶后的滚筒要求外观干净整洁、胶面平整、与滚筒表面贴合紧密、无脱层、开裂和鼓包现象。

（12）滚筒包胶后各项指标不低于国家行业最新标准。

（13）严格执行《MT/T 1063-2008 煤矿用带式输送机滚筒技术条件》、《MT 962-2005 煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》、《MT113 煤矿井下非金属（聚合物）制品安全性能检验规范》等相关要求。

(14) 胶板要求提供煤安证。

（15）要求胶料、注胶、胶板为同一品牌或同一生产厂家。

2.采用高强度耐磨橡胶板材料包胶

（1）使用优质粘结剂、硬化剂、金属处理剂和高分子材料(提供煤安证书)，确保粘接强度。

（2）选用的材料必须是阻燃、抗静电材料。

（3）具备井上下现场包胶的能力。

（4）进口材料提供产品进口报关单或原产地证明、阻燃材料提供阻燃抗静电检测报告，并且在质保期内。

（5）胶板厚度必须与原滚筒设计包胶厚度一致，且性能不得低于原厂家设计指标。

（6）包胶后的滚筒直径和圆度在允许范围内。

（7）包胶后的滚筒要求外观干净整洁、胶面平整、与滚筒表面贴合紧密、无脱层、开裂和鼓包现象。

（8）滚筒包胶后各项指标不低于国家行业最新标准。

（9）严格执行《MT/T 1063-2008 煤矿用带式输送机滚筒技术条件》、《MT 962-2005 煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》、《MT113 煤矿井下非金属（聚合物）制品安全性能检验规范》等相关要求。

(10)橡胶胶板和陶瓷包胶胶板。

（11）要求胶料、注胶、胶板为同一品牌或同一生产厂家。

3.胶带修补

（1）修补条和注胶使用的粘结剂等必须确保粘接强度。

（2）使用的材料必须是阻燃、抗静电材料。

（3）进口材料提供产品进口报关单或原产地证明、阻燃材料提供阻燃抗静电检测报告，并且在质保期内。

（4）修补后的带面要求外观干净整洁、胶面平整、与被修带面结合紧密、无脱层、开裂和鼓包现象。

（5）修补长度超过0.2m或连续面积超过0.0025m2的修补位置做好标记和相应的修补记录，并移交招标方。

（6）皮带贯穿损伤修补按照两面修实际发生修补面积计算，修补皮带单面磨损、划伤修补按照单面实际发生修补面积计算。

（7）皮带输送带面修补必须采用优质品牌的不延燃橡胶材料， 施工时严格按照国际工艺标准要求进行作业 ，安全性能符合 MT113-85 国 家 有 关 标 准 及 矿 用 尼 龙 阻 燃 耐 磨 输 送 带《MT668-2008》有关标准；

（8）皮带输送带面修补范围：带面磨损修补，带面贯穿注胶，带面破损缝合灌胶、皮带打卡等；

（9）胶带表面修补时必须打磨光滑、无毛刺、无起胶、无发潮；

（10）胶带表面修补完成后，涂胶表面要平整；

（11）胶带表面破洞、钢丝断绳必须用优选源YNTF -01注胶，纵向撕裂非工作面用YNTD3316高分子热补条粘接，正工作面用优选源YNTF-01注胶或者热补颗粒胶注胶。

（12）胶带大面积脱胶或钢丝绳外露必须使用耐磨陶瓷胶YNTE-717；

（13）胶带表面修补后性能良好，运行平稳，必须满足在空载、半载、满载等工况下皮带的正常运转，无开胶和脱胶现象。

（14）采购人根据需要，可以安排技术人员到现场对维修质量和维修过程进行监督。

# 七、参考参数

| 皮带输送带面修补内容服务明细 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 皮带型号 | 皮带长度 （m) | 使用地点 | 备注 |
| 1 | 110皮带 | ST2000-1600 | 360 | 筒仓 | 根据要求选择进行维修 |
| 2 | 107皮带 | ST2000-1400 | 150 | 筒仓 |  |
| 3 | 105皮带 | ST2000-1400 | 700 | 主斜井 |  |
| 4 | 102皮带 | ST2000-1400 | 780 | 集中皮带巷 |  |
| 5 | 101皮带 | ST2000-1400 | 970 | 集中皮带巷 |  |
| 6 | 掘进皮带 | SDJ-80 | 925 | 9202顺槽 |  |
| 7 | 综采皮带 | PVG2000S-1400 | 1100 | 9201工作面 |  |

| 滚筒包胶 （橡胶包胶）维修 |
| --- |
| 序号 | 滚筒直径 | 数量 | 备注 |
| 1 | φ1250×1800 | 2 |  |
| 2 | φ800×1800 | 7 | 根据要求选择进行维修 |
| 3 | φ630×1800 | 7 |  |
| 4 | φ500×1800 | 2 |  |
| 5 | φ1000×1800 | 1 |  |
| 6 | φ1400×1600 | 4 |  |
| 7 | φ1250×1600 | 1 |  |
| 8 | φ1000×1600 | 10 |  |

四、维修其他要求

（ 一 ）供应商需提供近三年（2020 年以来）相关项目三个及以上业绩（附合同原件扫描件）。带式输送机胶带修复矿用设备检修资质证，滚筒包胶矿用设备检修资质证,质量体系认证，环境体系认证，职业健康体系认证。

（ 二 ）工期要求：皮带机输送带面修补从供应商与采购人签 订合同之日起 1 年或皮带机输送带面修补服务量完成，以先到为准，据实结算。

（ 三 ）维修质保要求

1.在维修服务周期内如果皮带修补有开胶或脱落现象（不属于人为或机械刮伤），供应商必须在 4 小时之内到达现场无条件修复；

2.供应商将维修完好的设备，在使用后发生维修质量问题或约定使用寿命未达到要求，采购人有权不予进行相关验收；

3.设备维修部件应达到采购人规定的质量和性能，在质保期 内由于维修工艺或备件的缺陷而发生的任何不足或故障，供应商负责免费维修更换；

（ 四 ）运输、装卸要求：供应商自行负责皮带输送带面修补设备的装卸和运输。

（ 五 ）检查检验方面要求：维修完好的设备符合技术规范及相关标准要求。

五、双方责任

（ 一 ）采购人应有的权利和必须履行的义务

1.提供维修过程中的配合工作；

2.对供应商的维修过程和检修质量进行监督验收；

3.在皮带输送带面修补过程中，发现供应商违背合同条款或违反现场安全规定及检修项目质量要求，有权制止其继续工作。

（ 二 ）供应商应有的权利和必须履行的义务

1.维修过程中，服从采购人的现场管理监督；

2.供应商在进行皮带输送带面修补过程中，必须严格按国家有关质量标准执行。

八、性能试验和保证

1.例行试验

设备应在出厂前进行例行试验和第三方检验，例行试验包括设备外形、材质、空运转、噪声测试等相关测试。

厂家提供的所有产品，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

提供矿方所需要包胶材质资料（出厂检验报告及三方检验报告、合格证、矿用产品安全标志证书）等。

九、其他要求

1、若此次滚筒包胶项目分批次到现场进行包胶则不增加任何费用。

2、具体施工时间以矿方工作联系通知为准，且在指定时间内必须到达现场，所有检修等施工以投标单位为主，矿方配合，安全由投标方负责。

3、投标单位需根据技术要求所列表明细准确的报出各类滚筒包胶及检修的单价五、专业化服务及质量要求

1.投标方必须能够及时响应招标方服务要求。

2.投标方必须保证能够在接到招标方通知后6小时内到达井下，并保证所需材料准备充足。

3.投标方进行不返厂现场服务，包工包料，并负责施工后现场的清理工作。

4.投标方按照招标方的技术要求施工，听从招标方工作时间安排，严格执行招标方安全规定，投标方自行负责施工安全工作。

5.投标方配合招标方做好安全技术措施，并且按照措施要求施工，制定专项施工措施。

6.保证有安全生产（施工现场防火防盗、人身安全）的技术组织措施。

7.滚筒包胶、胶带接头硫化质保期一年，胶带修补质保期半年，如果质保期内出现质量问题，并投标方负责免费重新维修。

8.矿方负责现场考核，并出具施工量确认单。

9.投标方须执行本技术规格书所列要求和标准，对于本技术规格书中未提及的内容须满足或优于本技术规格书中所列的国家标准、行业标准以及政策性文件，如有矛盾冲突时，按最新标准执行。

十、服务期限及质保期

1、皮带硫化修补、皮带修补条修补、皮带热颗粒胶修补裂缝开膛、重新硫化强力皮带接头后出现质量没问题，一切责任由厂家承担。

2、包胶及检修服务期限为一年，自投入使用之日起计算。

3、筒包胶完成后，胶皮和滚筒紧密连接，无缝隙。

4、筒包胶完成后，胶皮整体厚度一致，两端平整。

5、验收标准：执行滚筒包胶的国家标准、行业标准及企业验收标准；招标人安排人员现场跟踪检修工艺过程以及检修进度，包胶及检修完成后由投标人通知招标人验收。

6、保期为自（地面）井下使用之日起12个月或维修到货18个月，属质保期内，如果滚筒有开胶或脱落现象（不属于人为或机械刮伤）乙方必须在24小时之内到达现场无条件免费修复。

### 第三部分  合同文本

山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

皮带滚筒包胶服务

合  同  书

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

乙方：

2024年 4月

山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

皮带滚筒包胶服务

合同书

甲方：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000X02430047U

地址：山西省朔州市平鲁区白堂乡东易村

电话：0349-8192226

乙方:

统一社会信用代码:

地址:

电话:

开户银行:

账号:

联系人及手机:

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定：结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工作质量，经甲、乙双方协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条：工作内容

1.1技术要求：按附件2《皮带滚筒包胶技术规范书》执行。

1.2工作内容：按要求提供皮带滚筒包胶服务。

第二条：工期及收费标准及付费方式

2.1服务周期：自合同签订之日起 1 年或皮带机输送带面修补服务量完成，以先到为准，据实结算。

2.2合同价款及其支付方式

2.2.1本项目为长协服务，结算费用以实际发生费用为准，结算单价见附件2中结算明细表，合同期间费用不超人民币：300000元（大写：叁拾万元整）。

本合同履行过程中，如遇国家增值税税率调整，应以本合同价款不含增值税数额并执行国家最新增值税税率政策核定结算最终合同价款。

2.2.2支付方式：

按月度据实统计明细，双方签署季度结算确认单，乙方依据季度确认单开具发票，甲方凭乙方提供的13%全额增值税专用发票入账，并依据甲方的资金情况以银行转账的形式支付结算款，乙方完全同意甲方的此付款条件。

第三条：甲、乙双方责任：

# 3.1 甲方责任

# 3.1.1甲方提供维修过程中的配合工作；

# 3.1.2对供应商的维修过程和检修质量进行监督验收；

# 3.1.3在皮带输送带面修补过程中，发现供应商违背合同条款或违反现场安全规定及检修项目质量要求，有权制止其继续工作。

# 3.2 乙方责任

# 3.2.1乙方收到甲方用车通知后，根据通知所规定时间及时提供维修服务。

# 3.2.2提供租赁的特种设备必须是完好的，委派的特种设备操作人员（驾驶员）及特种设备（车辆）必须持证上岗，提供特种设备（车辆）检验等相关有效证件。

# 3.2.3乙方必须提供检测检验合格的特种设备，做到设备运行正常，确保设备在租赁期间能够正常运行。

# 3.2.4 乙方作业人员应按照特种设备操作规程持证上岗作业，服从甲方人员的调动与指挥，并保证遵守甲方施工现场各项管理制度。

# 3.2.5乙方施工作业时，特种设备及操作人员安全，应做到业务保安措施，由乙方自行负责，同时做到遵守甲方现场的安全措施。

# 3.2.6租赁期限内，乙方负责特种设备产生的所有费用，甲方不负责支付任何费用。

# 3.2.7乙方违反本合同约定、怠于履行合同义务或者履行合同义务不符合约定、法定标准，甲方有权要求乙方立即整改，经甲方通知后乙方仍有违约（包括其它违约行为）的，甲方有权解除本协议，乙方应按照本合同总价的10%向甲方违约金。甲方有权直接从应付款项中扣除违约金，不足部分由乙方另行支付。

第四条：本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第五条：本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向山西省朔州市平鲁区人民法院提起诉讼起诉。

第六条：本合同自甲乙双方签字并盖章后生效；甲、乙双方履行完合同规定的义务后，本合同自动终止。

本合同附件1《供需双方廉洁互保协议》附件2《特种设备租赁技术规范书》是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

盖章页，无正文

甲方：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方：              （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

签订日期：    年  月  日

附件1       供需双方廉洁互保协议

甲方：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

乙方：

为保障甲方与乙方在业务来往的合法权益，推进甲方双方及其工作人员的廉洁诚信建设，使甲、乙双方的业务往来充分体现廉洁、诚信的原则，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方在自愿的基础上签署本协议。

第一条  本协议作为合同的附件，经甲、乙双方签署后生效。

第二条  甲、乙双方应共同遵守下列条款：

（一）严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守公认的商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为；

（二）对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。

第三条  甲方应遵守下列条款：

（一）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得索取、接受或以借用等名义占用乙方或乙方工作人员的财物；

（二）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受乙方提供的可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

（三）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受乙方提供的礼金和各种有价证券、支付凭证；

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得要求乙方支付应由上述人员负担的费用，报销票据；

（五）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受由乙方提供的其他任何可能影响本人公正执行公务的财物或服务；

（六）当乙方提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时，甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人应予以拒绝；对于无法拒绝的，应及时向甲方监督检查部门举报并上缴相关财物。

第四条  乙方应遵守下列条款：

（一）不得给予或以借用等名义向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物；

（二）不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供可能影响其公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

（三）不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证；

（四）不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其本人承担的费用或报销票据；

（五）不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响其公正执行公务的财物或服务；

（六）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人主动索取和要求本条（一）至（五）款所指的内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时，乙方应拒绝，并有义务向甲方监督检查部门及时举报。甲方监督检查部门应保护乙方当事人的合法权益。

第五条 违约责任

甲、乙双方工作人员如违反本协议规定，由甲、乙双方依据有关规定严肃处理。如乙方违反本协议规定，甲方可按乙方不廉洁、不诚信行为的严重程度，对乙方实行1至3年或永久期限的市场禁入。

乙方不廉洁、不诚信行为造成甲方经济损失的，由乙方予以赔偿。

第六条　甲、乙双方的监督检查部门对本廉洁诚信协议的执行情况进行监督检查，接受有关投诉和举报。

甲、乙双方监督检查部门应当认真履行职责，在监督检查、处理投诉和举报过程中发现存在本协议所禁止的行为时，可以向对方单位相关人员询问情况，必要时可以请求对方监督检查部门予以协助。

第七条  本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

第八条  本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表（委托）人：                 法定代表（委托）人：

年  月  日                            年   月   日

# 评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人排序方法 | 本次评审采用综合评估法，最低报价的应答人并不保证成为成交候选人。评审小组对满足采购文件实质性要求的应答文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以应答报价低的优先；应答报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由定标委员会决定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 应答人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 应答文件签字或盖章要求 | 符合第一部分 “应答人须知”的规定 |
|  |  | 应答文件报价与平台报价的一致性 | 应答文件报价与平台报价应一致，否则应答将被否决（小数点和单位等明显错误除外） |
|  |  | 应答文件格式 | 符合第五部分“报价文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体应答人（如适用） | 提交符合采购文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选应答文件 | 除采购文件明确允许提交备选应答文件外，应答人不得提交备选应答文件 |
| 2.1.2 | 符合性评审 | 资格要求 | 见第一部分 “应答人须知正文部分” |
|  |  | 联合体应答人 | 本次询价不接受任何形式的联合体参与 |
| 2.1.3 | 价格 审核 | 是否存在缺项 | 是否影响项目正常进行 |
| 2.1.4 | 响应性评审标准 | 应答报价 | 符合第五部分“报价文件格式”规定 |
|  |  | 应答内容 | 符合第五部分“报价文件格式”规定 |
|  |  | 商务响应 | 是否实质性响应交货期（或服务期）、应答有效期、应答保证金（如有）、合同条款等实质性商务要求 |
|  |  | 技术响应 | 是否实质性响应技术要求（如有“*”条款的，“*”条款不允许偏离，否则应答将被否决） |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 50 分 技术部分： 30 分 商务部分： 20 分 其他评分因素： 分（如有） |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 以评审小组评审的各应答人有效报价的平均报价为基准报价（如果应答人等于或多于五家，基准报价为去掉一个最低价和一个最高价的平均价）。 |
| 2.2.3 | 报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（应答报价－评标基准价）/评标基准价×100% |
| 2.3.4 | 报价的其他要求 | 采购文件中的分项报价表与中煤易购平台分项报价表模板不一致的，以采购文件为准 |
| 2.3.5 | 如计算和累加算术错误，修正错误的原则 | A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准； B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。 |
| 2.3.6 | 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。 |

| 评分项 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 | 30 | 人员配备情况 | 优于和完全满足要求的，得5-10分，基本满足的，得2-4分；一般和不清晰的，得1分。 | 0-10 |
|  |  | 维修方案 | 方案明确具体针对性强，优于和完全满足要求的，得15-20分；基本满足要求的，得10-14分；方案一般的，得5-9分；未提供方案的，不得分。 | 0-20 |
| 商务 部分 | 20 | 企业规模实力及信誉 | 投标人企业资质、管理体系认证、市场信誉度，得 0-10分，其他情况酌情打分。 | 0-10 |
|  |  | 业绩 | 近三年（2021年1月1日至今）提供同类型的业绩3份得7分，每增加一个业绩得1分。（业绩要求为完整业绩合同扫描件） | 0-10 |
| 投标 报价 | 50 | 该项得分满分为 50 分。以评委会评审的各投标人评标价的平均报价为基准报价（如果投标厂家等于或多于五家，基准报价为去掉一个最低价和一个最高价的平均价），等于基准报价得40分，每高于基准报价 1%，减 0.3分，最多可减 10分；每低于基准报价 1%，加 0.3分，最多可加10分，加至 50 分。不足 1%按插入法计算，小数点后保留 2 位。 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第五部分  报价文件格式

应答人提交文件须知

1、应答人应严格按照以下格式填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致应答文件被误读或查找不到，后果由应答人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、应答人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

5、全部文件应按应答人须知中规定的语言和份数提交。

目 录

封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项报价表

- 偏离表

- 资格证明文件

- 服务方案及人员配备情况

- 其它需要填写的资料

文件封面

项目名称

采购编号：

报价方：

联系人：

联系方式：

报

价

书

采购人：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

报价日期：

一、报价函（格式）

致：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

根据贵方(项目名称      )询价项目(采购编号：            )的询价公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。

1.1 报价函

1.2 报价一览表

1.3分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6技术方案及人员配备情况

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务总价（含税价格）为：￥        元(大写：                  元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人：（签字或签章）

（盖公司章）

日期：

二、报价一览表（含税报价）

项目名称：                                                                        采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 不含税价（元） | 税率 | 含税总价（元） | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带维修 |  |  |  |  |  |
| 2 | 滚筒包胶 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 元 （大写： 元整） |  | 元 （大写： 元整） |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人（签字）：                      日期：

注：1、报价人按表中格式填报价格。

三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带 | 维修 | 平米 | 1 |  |  |
| 2 | 滚筒 | 包胶 | 平米 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。

报价人名称（盖章）：                          法定代表人或授权代理人（签字）：

四. 偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价文件中与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受招标文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

商务规格偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价文件中与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受招标文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

五、资格证明文件

（不满足*条款将被废标）

1 报价人需提供最新年检的企业营业执照、法人代表身份证、法人授权委托书（见下面格式）、被授权人身份证的原件扫描件等相关证件。

*2报价人须提供矿用设备检修资质证（带式输送机胶带修复及接头硫化、带式输送机滚筒包胶）；

业绩要求：报价人须提供近三年（2021年1月1日至今）同类型的业绩3份及以上，必须提供完整业绩合同扫描件；

*3 企业经营、资信状况承诺书（见下面格式）。

4供应商廉洁承诺书（见下面格式）

5本次询价不接受任何形式的联合体参与；

6与项目单位存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目询价或者未划分项目的同一询价项目询价；

*7报价人需提供未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、异常经营名录及税收违法黑名单的截图；

*8报价人需提供未被全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

9企业简介（自拟）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

项目名称：                    采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需在此表格后附合同关键页，否则无效。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人（签字）：

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人

或授权代理人（签字）：

电话：

年    月   日

六、服务方案及人员配备情况

（根据询价文件技术部分自拟）