投资项目（设备）技术要求审批表

编制单位（盖章）：铸造分公司                          2024年3月21日

| 项目名称 | 数控雕刻机 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 数控雕刻机 | 编 号 |  |
| 规格型号 |  | 数 量 | 1台 |
| 要求交货期 | 2024-09-30 | 安装地点 | 造型工段 |
| 推荐生产厂家 | 联系人 | 联系电话 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| 3、 |  |  |
| 4、 |  |  |
| 5、 |  |  |
| 6、 |  |  |
| 编制 | 审 核 | 会 签 | 批准 |
|  | 项目 单位 | 工艺研 究院 | 安全监察部 | 设备管理中心 | 采购中心 | 规划发展部 | 招标办公室 |  |
| 一、用途及工艺要求： 通过使用数控四轴摇摆头木模机代替手工操作对各类活块、样板、字号标识等模型配件进行制作、加工或修复，可大幅提升工作效率并提升表面质量以及几何尺寸、形状位置精度等。 |
| 二、技术参数及性能要求： 1．总则 1.1本技术要求所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证项目符合本技术要求和现行国家、行业标准规范要求。 1.2 如果投标方没有以书面方式对本技术要求的条文提出异议，那么招标方将认为投标方完全符合本技术要求的规定。 1.3从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求。 1.4本技术要求所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按最高的标准执行。 1.5投标人应严格执行国家、地方及招标人安全生产方面的法律法规、规章制度要求，严格执行、国家、行业安全生产标准、规范要求。 2.主要技术指标 2.1设计基本原则 2.1.1该设备加工精度，定位精度，最大加工尺寸，加工表面粗糙度应满足车间生产需求，能高效地完成对各种木材、板材、PVC、亚克力、泡沫等材料加工任务，能明显提高生产效率和生产质量； 2.1.2 数控系统应采用国内知名控制系统，可支持多种格式并兼容多种系统环境，编程方法和数据输入应能满足参数规定的设计要求，控制效果好，且具有良好的稳定性和可靠性，系统应操作简便且功能全面； 2.1.3设备结构强度和刚性应能满足长时间连续工作的要求，在正常使用情况下，不应出现性能下降、精度偏差等情况； 2.1.4设备安全防护应符合有关规定，夹紧运动部件、传动装置、外露的旋转、移动或往复运动零部件、电气系统等应具有防护措施； 2.1.5该设备应维护简单，安装、拆卸时较为方便，易损件便于更换。 2.1.6 设备外观主体以蓝色为主，机体框架为白色，安全防护部分为橘黄色。 2.2分公司现有模具及其配件参数： 材质 长/mm 宽/mm 高（厚）/mm 芯盒、活条活块类 松木、胶木、铝合金 125-1200 60-610 10-465 字号、样板类 松木、铝合金、PVC、三合板 40-400 40-280 4-80 2.3技术参数 表1 序号 名称 参数要求 1 产品名称 数控雕刻机 2 主轴 摇摆头 6.0kw风冷（可夹刀具直径最大20公分） 3 外形尺寸 2100*3000*1700mm（仅供参考不限定） 4 工作电压 380v 5 工作平台 铝型材加pvc保护 双层活动台面 6 XYZA行程 需满足车间生产的最大加工尺寸 7 重复定位精度 ±0.2mm 8 加工精度 0.1mm以内 9 龙门 8mm加厚时效方钢大龙门 10 圆雕 圆雕直径≥400mm 长度≥2米 11 底座 高钢性钢结构焊接，大大增加机身寿命(整体机身喷塑） 12 电机 纯伺服电机 13 运行模式 配套式驱动器加减速机 14 XYZ结构 X轴斜齿条+25方轨、Y轴斜齿条+25方轨、Z轴丝杠+25方轨 15 X/Y/Z轴导轨 高精度直线25方轨 16 Z轴 高精度滚珠丝杠传动 Z轴双气缸 17 主轴线 工业定制高柔屏蔽线（抗干扰 防静电） 18 电机线 工业定制高柔屏蔽线（抗干扰 防静电） 19 系统环境 WINDOWS XP/Win7/8（4G以上内存，32位） 20 支持格式 BMP,PLT,AI,CDR,DXF等 21 操作系统 选用西门子、发那科、宝元等知名品牌 22 配电柜 采用高品质电器元件和配件 23 变频器 选用知名品牌变频器（雕刻机专用） 24 随机附件 须配有试机刀，压板（铝合金或其他金属材质），数据线*1，工具箱*1，刀具夹头3.175/4/6/12.7mm各*1，铣底刀、3D刀各一把 刀具一盒（含刀夹）精雕软件各一套，电子版的软件包，配套图库齐全 25 工作环境温度 0～40℃ 2.4设备通用技术参数 表2 序号 具体要求 1 设备各部件目视无明显锈迹/腐蚀，无防锈油类流挂、滴落，无过多的油脂堆积； 焊接部位不应有焊瘤、夹渣、锤痕等现象，边棱、尖角处应光滑。 2 设备各部件目视无螺栓缺失/松动，无多余无用螺孔； 3 设备噪声指标单机≤75dB，不应有异常震动，不规则冲击声和尖叫声等； 4 所有开关/按钮、仪表，需按标准紧固，无缺失或脱落/松动的现象； 5 操作面板各开关/按钮、仪表标识清晰、规范；按钮/开关、仪表标识使用不易磨损材质； 6 整机应防尘防污； 7 设备上应有清晰醒目的操纵、润滑、安全或警告等各种标志； 8 设备的安全操作机构应位于操作人员易操作和控制的位置。应装有安全开关，在任何紧急情况下，按下此开关即能停机； 9 各种管路、线路的外露部分应分布紧凑、排列整齐、固定牢靠，不应与其他零件发生摩擦或碰撞； 10 同一部位的同规格螺栓、螺母，其形状及表面处理应一致。装入沉孔的螺钉不应突出零件表面。 11 设备包装前，所有零部件、附件和设备的加工表面应采取可靠的防锈措施； 12 设备应附带吸尘器一套 3.执行标准 设计中执行的主要国家相关标准及规范见下表。若以下标准及规范要求相互间有出入时则以高标准为准。 表3 标准编号 标准名称 GB2893-2008 《安全色标准》 GB2894-2018 《安全标志及其使用导则》 GB5226.1-2008 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T9969-2008 《工业产品使用说明书 总则》 GB12557-2010 《木工机床 安全通则》 GB/T13306-2011 《标牌》 GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T8832-2001 《机床数控系统通用技术条件》 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.设备技术文件要求 1、乙方负责技术培训包括：设备机械、电气操作及维修保养、图纸。 2、设备安装调试结束后，乙方提供电气图纸、机械图纸、设备清单、备件清单、易损件清单、设备操作说明书、维修保养手册等资料。（纸质版两份和电子版一份）。 |
| 三、其他要求： 1.系统所需用电、用气均由甲方就近指定，乙方负责配备控制柜到动力柜电源线的电缆、线槽盖板等辅助设施用料并施工； 2.项目的所有土建工作，如地面开沟、基础等均由乙方负责。 3.数控雕刻机使用的所有电机均符合国家最新要求二级能效以上标准（包含二级）。 4.所有设备制作及安装符合国家制造、安全环保最新标准要求执行。 5.售后服务： 5.1在设备质保期内，乙方对设备出现的各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费更换。所更换部件的质保期从更换运行正常之日起重新计算。 5.2质保期为终验收合格之日起一年。在质保期内，若因设备故障造成甲方停工，乙方应在4小时内给予答复，48小时内排除故障。 |
| 填表说明：1、所有列入公司投资计划的生产性新增和更新设备均需填报本表；2、本表作为招标、采购、验收的基本依据，各项内容均需如实填写；3、本表经有关部门审核、会签后，由主管技术的副总经理批准生效；4、经批准的设备技术要求，任何单位和个人均不得随意变更，如需变更用途和主要技术参数，需重新履行审批手续。5、本表一式4份，申请单位、设备管理中心、工艺研究所、规划发展部各一份。 |