哈密市和翔工贸有限责任公司

吉郎德露天煤矿选煤厂102皮带驱动部改造项目采购

技术规格书

吉郎德露天煤矿

2023年5月

吉郎德露天煤矿选煤厂102皮带驱动部改造项目采购技术规格书

## 一、技术规范

1．总则

1.1 矿井概况

吉郎德露天煤矿位于哈密市巴里坤县西北150公里的大红柳峡乡，矿井生产能力300万吨/年，采用单斗-卡车工艺，国家一级安全生产标准化矿井、特级安全高效矿井，矿井配套选煤厂，选煤厂能力300万吨/年。本次102皮带机驱动部改造是对原有设备增大功率的改造，以满足选煤厂产能提升运输能力要求，具体如下。

102#皮带驱动现场条件：102#皮带驱动安装于选煤厂原煤缓冲仓40.8米室内，102#皮带机头处。室内有5吨电动葫芦一台，滑道通往室外。

102带式输送机相关参数：原带式输送机型号：DTⅡB1200*223.73M；配套皮带型号EP300（5层）；宽度：1200mm ；接头方式：硫化； 上胶厚：4.5mm 、下胶厚：1.5mm；皮带机长度225m；提升高度H=42m；倾角α=15°；带速V=2.6m/s；驱动滚筒直径φ=800mm。目前现场相关电机及减速机参数如下：

| 设备 | 型号 | 功率 | 电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定 效率 | 功率因数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 | YBBP-3151-4G | 250KW | 660V | 1478r/min | 277A | 94.0% | 0.84 | 佳木斯电机 |
| 设备 | 型号 | 输出功率 | 输入转速 | 输出转速 | 品牌 |
| 减速机 | H2 SH 11A | 200KW | 1500rpm | 69.8rpm | SEMENS |

驱动部改造主要项目部为：将102#皮带生产能力由Q=850t/h ，提升至1071t/h。配套电机更换建议选定参数为：型号YBBP-3551-4G  额定功率：315KW  额定电压：660V  变频区间：3HZ~60HZ  转速：1478r/min  cosΦ=0.84。配套减速机更换建议选定参数为:型号H2 SH 11 A  P2=251.17KW n1=1500r/min  n2=87.66r/min；根据更换的电机配套与电机功率相适应的ABB变频器，变频器额定电流大于等于400A。此规格为最低要求，承包方可根据实际增大功率。

1.1.1使用环境条件

海拔高度：1500m；

1.1.2 地震烈度

根据《中国地震动峰值加速度区划图GB18306-2001》,本区的地震动峰值加速度值为0.10g，属于VII度基本地震烈度设防区

1.1.3 运输

公路运输从巴里坤县城出发，沿县城至石炭窑专线柏油公路西北行89km可直达县煤矿，再沿县煤矿至巴里坤县大红柳峡乡的县级柏油公路西行至51km即可到达矿区。

1.1.4 气象条件

海拔高度：海拔1407m～1546m；

周围介质中无破坏金属和绝缘的气体；

1.2 项目概况

本次102皮带机驱动部改造是对原有设备功率增大的改造，以满足选煤厂产能提升运输能力要求和智能化建设要求。

1.2.1 102皮带驱动部改造项目清单：

| 序号 | 设备材料名称 | 参考型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型变频调速电动机 | 型号YBBP-3551-4G 额定功率：315KW 额定电压：660V 变频区间：3HZ~60HZ 转速：1478r/min cosΦ=0.84。 | 台 | 1 | 佳木斯电机 |
| 2 | 减速机（带逆止器） | 型号H2 SH 11 A P2=251.17KW n1=1500r/min n2=87.66r/min； | 台 | 1 | SEMENS |
| 3 | 变频器 | 额定电压：660V额定电流大于等于400A | 台 | 1 | ABB |
| 4 | 电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95 | 米 | 260 |  |
| 5 | 新安装设备支撑底座 | 根据实际尺寸制作 | 个 | 1 |  |
| 6 | 低速联轴器 |  | 个 | 1 | 根据改造实际情况确定 |
| 7 | 高速联轴器 |  | 个 | 1 | 根据改造实际情况确定 |
| 8 | 高速端抱闸 |  | 个 | 1 | 根据改造实际情况确定 |

注：

1.招标设备清单仅供各厂家参考，具体配置各厂家可根据现场实际情况决定；但不得低于以上配置。最终的系统清单必须确保能满足本招标文件要求的所有功能。安装过程中出现缺少任何材料由投标方无偿提供。

2.带式输送机电机、减速机底座详细尺寸由中标单位现场测量。低速联轴器、高速联轴器、抱闸由中标单位根据现场实际情况选型。

1.3 主要技术标准：

下列标准对于本技术规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范：

GB/T1184形状和位置公差未注公差值

GB3836.1爆炸性环境  第1部分：设备通用要求。

GB3836.2爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB755旋转电机定额和性能

GB/T191包装储运图示标志

GB4942.1         电机外壳防护分级

GB10068.1～10068.2  旋转电机振动测定方法及限值

GB10069.1～10069.3  旋转电机振噪声测定方法及限值

GB/T2423.4       电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试验方法

JB/Z294  交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法。

JB/Z346  交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值。

AQ 1043矿用产品安全标志标识

GB 14048.1低压开关设备和控制设备

国家、行业主管部门颁布或在用的相关标准。

2.技术要求

2.1 本技术规格书提出的是最低限度技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本规格书及工业标准的优质产品。如果供货商没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规格书的要求，如果有异议，都应在报价书中加以详细的描述。

2.2 本技术规格书所使用的标准如与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。以最终确定的技术协议书作为订货合同的附件，并与合同具有相同的法律效力。

2.3 供货商应根据买方要求及需要提供有关设备、图纸、技术资料、计算资料及其详细说明，正常生产所需要的部件、必要的备件和安装、维修专用工具，无论在本技术规格书中是否加以说明，均应提供完备。

2.4 变频器组态画面实时显示控制各设备的相关参数，变频器同时预留带式输送机综合保护装置接口。

3.技术资料

需提供纸制说明书（包括电子版）四套，说明书内容为：设备安装、调试和试运转说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。安装、运行、维护、检修所需的详细图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图、零件图以及计算资料等。设备结构特点、安装程序、工艺要求、起动调试要领、运行操作规定、控制数据、定期保养和维护说明等。备品、配件总清单和易损零件图。检验记录、试验报告、煤安标志、质量合格证等出厂报告。

二、供货范围

1.一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足。

1.3 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供随机备品备件，并在投标文件中给出具体清单。卖方最终提供的随机备件的范围和数量应满足设备正常安装、调试和使用一年内的备品备件，否则，如质保期内正常运行中出现的备品备件的缺件应由卖方免费补足。

1.5 提供所供设备中的进口件清单。

1.6 卖方提供的技术资料清单。

2.供货范围

卖方应确保供货范围完整，应满足买方对系统安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应免费补充供货。

2.1设备范围

卖方按照此表填写供货清单，但不限于此。

| 序号 | 设备材料名称 | 参考型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型变频调速电动机 | 型号YBBP-3551-4G 额定功率：315KW 额定电压：660V 变频区间：3HZ~60HZ 转速：1478r/min cosΦ=0.84。 | 台 | 1 | 佳木斯电机 |
| 2 | 减速机（带逆止器） | 型号H2 SH 11 A P2=251.17KW n1=1500r/min n2=87.66r/min； | 台 | 1 | SEMENS |
| 3 | 变频器 | 额定电压：660V额定电流大于等于400A | 台 | 1 | ABB |
| 4 | 电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95 | 米 | 260 |  |
| 5 | 新安装设备支撑底座 | 根据实际尺寸制作 | 个 | 1 |  |
| 6 | 低速联轴器 |  | 个 | 1 | 根据改造实际情况确定 |
| 7 | 高速联轴器 |  | 个 | 1 | 根据改造实际情况确定 |
| 8 | 高速端抱闸 |  | 个 | 1 | 根据改造实际情况确定 |

  - 随机备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |

2.4  进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |

2.5  外购件清单（进口部分除外）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料及交付进度

1. 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由投标人翻译成中文（免费）。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人提交资料要及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后1个月内给出全部技术资料清单（由招标人确认）及满足工程设计的图纸资料，资料以特快专递和电子邮件方式同时邮寄。

1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

1.5 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.6 投标人提供资料的电子版本应为当时通用的成熟版本。

2. 投标阶段应提供技术资料

投标人需在投标阶段提供相关图纸及参数对比表。

3. 合同草签后应提供技术资料及其交付进度

3.1施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料（投标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

3.1.1 提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

3.1.2 安装、运行、维护、检修需详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料）。

3.1.3 设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

3.1.4 投标人须提供备品配件清单和易损零件图。

3.2 投标人提供的其它技术资料（投标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

3.2.1 检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告。

3.2.2 投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

3.2.3 设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）。

3.2.4 详细的产品质量文件（包括材质、材质检查、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、性能试验等）。

4. 投标人提供的资料份数

4.1 设备使用说明书，4套，随设备。

4.2设备保养、维修手册4套，随设备。

4.3设备基础资料（包括合格证、出厂检测报告）4套，随设备。

4.4电气原理图，4套，随设备。

4.5“保养、维修手册”要求包含与日常保养、维修有关的所有工艺及技术标准。

4.6“保养、维修手册”和“基础资料”的内容不仅要涵盖投标方本公司生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购部件供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方。“基础资料”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件及外购零部件，并应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

4.7“保养、维修手册”中要求详列有关检修方法及技术标准。

4.8“电气原理图”中应包括电气控制系统图等。

4.9上述资料一并提供1套可编辑的“电子版本”（存于 U 盘）。

## 四、性能验收试验

1．概述

1.1本附件用于对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范书规定的要求。

1.2 投标人应在本合同生效后2周内，向招标人提供与本合同设备有关的性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

1.3 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范书的要求。

1.4 性能验收试验的地点由合同确定，一般为使用现场。

1.5 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由投标人提供，与招标人讨论后确定。如试验在现场进行，性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并派出技术人员配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

2.性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果表示同意，并进行补充确认签字、盖章。

## 五、现场安装和联络

1. 投标人现场安装

1.1 为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标人要派若干合格的现场安装人员。在投标阶段即应将现场安装人员月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要，投标人应免费追加人月数。

服务人员计划表

| 序号 | 安装施工 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人现场安装人员人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同总价内。

1.2 投标人现场安装人员人员的条件：

1.2.1 遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

1.2.2 工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场安装。

1.2.4 招标人有权要求更换不称职的投标人现场安装人员，投标人应及时更换。

1.3 投标人现场安装人员的职责

1.3.1 投标人现场安装人员的任务主要包括原有设备拆除、新设备安装、调试。

1.3.2 在安装和调试前，投标人安装人员应进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释。

1.3.3 投标人现场安装人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标人现场人员要在招标人规定的时间内予以解决。

1.3.4 投标人现场安装人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.5 投标人对其现场安装人员的一切行为负全部责任。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场安装人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便，费用自理。

2．培训

2.1 为使合同设备能正常调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划 人月数 | 培训教师构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 | 国籍 |  |  |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

六、交货进度

1．一般要求

1.1本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，卖方应满足工程进度的要求。

1.2表格内的设备交货时间为自合同生效后多少日。

1.3备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货。

1.4本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，卖方应满足工程进度的要求。

1.5序号要与供货范围分项清单序号一致。

2．交货进度表.

| 序号 | 设备/部件名称 | 型号 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选煤厂102皮带驱动部改造项目 |  | 合同签订后60日内。 | 新疆哈密市巴里坤县大红柳峡乡吉郎德露天煤采矿选煤厂现场 | 含设备附件、备品备件，随机工具和相关资料。 |