电动巡逻车技术规格书

一、设备使用条件：

适用于中煤新集利辛发电有限公司厂区室外区域，环境温度：-20℃～+40℃；相对湿度不大于95％（+25℃）。

二、设备名称数量：

1.设备名称：电动巡逻车；

2.需求数量：2台。

- 设备技术要求：

（一）设备具体参数：

1.规格型号

（1）型    号：6-8座封闭式电动巡逻车

（2）续航里程：不小于80kM

（3）电    池：铅酸电池，充电时间＜8小时；

（4）电机功率：≮4kW;

（5）最大行驶速度：≮25kM/h；

（6）最大爬坡度：≮18%;

（7）制动距离＜5m.

2.设备硬件要求

（1）专用警灯系统；

（2）麦弗逊独立悬挂；

（3）灯光及信号系统含LED组合前照灯、转向灯、后尾灯、制动灯；

(4)左右双侧手动后视镜。

产品示意图：

四、供货范围：

6-8座封闭式电动巡逻车2台，并提供电动巡逻车所需要全部配件。供货时须对其供应的设备提供现场使用维护所必须的图纸；提供所必须的质量证明文件；提供一套完整的书面和电子版安装维护使用说明书；需要提供现场服务，免费培训并提供技术指导。

- 设计、制造和检验标准：

所提供的产品的生产和制造均应符合国家最新颁布的标准和规定要求；所提供的产品均需要符合技术文件要求。

六、质保期：

保质期一年，时间从设备安装、试运行且验收合格后起计算。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务；质保期满后，出卖人保证定期走访用户，了解设备使用情况，积极配合设备使用人解答并处理有关的技术问题。

编      制：       机电技术负责人：          机电负责人:

生产技术部：