王家岭矿JSG-7 束管监测系统配件技术要求

| 序号 | 配件名称 | 参考型号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体自动负压采样器 | GFZ22(A) | (1)正压：≥0.15Mpa (2)负压：并联≤-0.075Mpa串联≤-0.092Mpa (3)流量范围：并联≥15L/min;串联：≥10L/min (4)功率：≤18W;噪音：≤78db (5)额定电压：12V/24V (6)产品寿命：≥6000h (7)温度范围：0℃~40℃;相对湿度：<80% |
| 2 | 双向自动六通阀 | JSG-7-6F | (1)使用压力：≤0.25Mpa (2)驱动压力：≤0.4Mpa (3)适用温度：≤100℃ (4)使用介质：气体、液体 |

| 3 | 色谱仪温控板 | GC-2010-W | (1)控温范围：室温 +8℃-400℃ (2)控温对象：柱箱、检测器、热导池、进样器 (3)控温精度：在200℃以内为±0.1℃;在200℃以上为±0.2℃ (4)程序升温：八阶线性程升 (5)温度梯度：柱有效区域内不大于1% (6)程升速率：0.1-40℃/分钟 增量0.1℃ (7)程序升温重复性：不大于2% (8)最大加热功率：1500W (9)初时时间，终时时间：0`255分钟，以一分钟为增量 (10)输入电源：AC 200V±10% 50HZ 2KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 色谱仪放大器 | GC-2010-D | (1)环境温度：0~30℃ (2)相对温度：低于85% (3)供电电压：交流220V±10%;50Hz±0.5Hz |

|  |  |  | (4)电源消耗功率：2KW (5)2、4、8、16、32倍可调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 色谱仪转化炉 | JSG-7-ZO1 | (1)转化炉控温范围：0~400℃ (2)甲烷化转化温度：350℃~380℃ (3)控温方式：铂电阻(100Ω); (4)温度控制精度：±0.1℃(360℃) (5)甲烷化转化率：≥98; (6)转化剂使用寿命：2-5年以上(样品不含硫、油份等) |
| 6 | 信号采集器 | HZ-200 | (1)输入信号：mV信号、标准变送信号；采样速率：10次/秒 (2)精度：±0.05%F.S(23℃±5℃);模拟量输出：0-5V (3)通讯接口：串行RS232/RS485双向接口 (4)通讯波特率：9600bps (5)消耗功率：小于5VA |

|  |  |  | (6)使用温度： -20-50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 正压式输气泵 | BMQ60/3 | (1)输入电压：660V/1140VAC (2)额定功率：1.5kW (3)工作电流：2.13/1.23A (4)转速：1400r/min (5)抽气量：140L/min (6)效率：78.5% |

韩咀煤业JSG-7煤矿自然发火束管监测系统配件

技术规格书

1、测氧单元型号10S

（1）测量范围： 0-25％

（2）精度：±1％（全量程）

（3）工作温度 ：5～40℃

（4）储存温度： -20～＋60℃

（5）响应时间：14±2 秒

（6）初始输出：10.0–15.5mv

（7）长140mm宽87mm厚45mm

2、色谱柱型号NM-01、502

主要用来分离 CO、CH4、O2、 C2H2 、C2H6、 C2H6 、N2 等气体 。

01：直径4mm，长度1m      502：直径4mm，长度3m

3、西门子红外线CO检测器型号U2338-C0

- 高85mm长40mm宽35mm

- 量程：0-1000ppm

- 精度：2.5%

- 材质：钛合金内部填充惰性气体，两面高透水晶材质

4、西门子红外线CO2检测器型号U2338-C02

- 高85mm长40mm宽35mm

（2）量程：0-1000ppm

（3）精度2.5%

（4）材质：钛合金内部填充惰性气体，两面高透水晶材质

5、空气发生器型号NMK-3L

（1）输出压力：0-0.45MPa（压力可调、出厂设定压力0.3MPa左右）

（2）输出流量：0-3000mL/min（NMK-3L型）

（3）工作条件：电源220V±10%，50Hz±5%   相对湿度：≤85%

（4）最大功率：约150 W

（5）整机重量：约35Kg

（6）外型尺寸：350×460×750 (mm)

6、双向自动六通阀型号NM-06

（1）长75mm宽45mm高45mm

（2）两个端口，一个端口有六个接头

（3）采用电动驱动，自动切换

（4）带有5ml定量管