覆膜机技术规格书

- 设备使用条件

地面正常办公环境，环境温度在0℃-40℃。相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90％，表面无凝结；大气压力：80kPa～110kPa；海拔：<2000米；无爆炸危险，无腐蚀性气体，无导电尘埃，无剧烈振动冲击源。

二、设备名称、数量

设备名称：覆膜机        需求数量：1台

三、技术要求

1.覆膜宽度：小于等于1600mm；

2.最大覆膜厚度：小于等于22mm；

3.最大覆膜速度：0-3000mm/min；

4.支架材质：铁；

5.胶辊材质：天然辰胶；

6.胶辊中心钢管：实心钢管；

7.上胶辊直径：130mm；

8.下胶辊直径：110mm；

9.功能：手动自动一体化；

四、设备要求

1.适用范围：亚克力覆膜、KT板覆膜、雪弗板覆膜、PVC覆膜、广告覆膜等等。

2.硅胶棒不开裂质保期三年。

3.底部设有固定脚轮，方便移动与固定。

4.覆膜不易起泡，回缩性强，长久耐用。

五、设计、制造和检验标准：

需符合人体工程学设计标准及设备的设计和制造以及设备的检验应符合国家或行业现行的有关标准。

六、供货范围、供货周期：

1、覆膜机1台；每台配备随机电源线、保修卡、合格证等相关备品备件，所提供的设备备品备件应列出具体明细。

2、供货周期为供货合同生效后两个月内到货，

七、质保：

设备的整机质保期为2年。质保时间从设备安装、调试且验收合格后算起，同时对人员提供培训指导。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务或更换服务。

编 制：                     单位负责人：

机电信息管理部：