雕刻机技术规格书

- 设备使用条件

地面正常办公环境，环境温度在0℃-40℃。相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90％，表面无凝结；大气压力：80kPa～110kPa；海拔：<2000米；无爆炸危险，无腐蚀性气体，无导电尘埃，无剧烈振动冲击源。

二、设备名称、数量

设备名称：雕刻机        需求数量：1台

三、技术要求

1.通讯接口： USB口、网口；

2.最大进纸宽度：720mm；

3.最大刻绘宽度：630mm；

4.速度：400-800mm/s；

5.压力：400-600g；

6.其他：配备支架。

四、设备要求

1.自主双CPU控制系统。

2.双弹簧走纸压轮座。

3.专用工业级导线。

4.蓝屏背光液晶显示。

5.全包围小车架。

五、设计、制造和检验标准：

需符合人体工程学设计标准及设备的设计和制造以及设备的检验应符合国家或行业现行的有关标准。

六、供货范围、供货周期：

1、雕刻机1台；每台配备随机电源线、保修卡、合格证等相关备品备件，所提供的设备备品备件应列出具体明细。

2、供货周期为供货合同生效后两个月内到货，

七、质保：

设备的整机质保期为2年。质保时间从设备安装、调试且验收合格后算起，同时对人员提供培训指导。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务或更换服务。

编 制：                     单位负责人：

机电信息管理部：