#### 测振仪技术规格书（板集电厂二期七辅）

一、设备使用的条件

适用于中煤新集利辛发电有限公司集控运行专业测量机械设备振动使用，环境空气温度-10～50℃，环境空气湿度不大于95%(+25℃)；大气压力：80kPa～110kPa；海拔：<200米。

- 设备名称数量

设备名称：测振仪

数量：15台

三、技术参数

加速度

灵敏度：10mv/m/s2±5%

量程：0.1m/s2至199.9 m/s2峰值

分辨率：0.1 m/s2

速度

量程：0.1mm/s至199.9mm/s

准确度：±（5%+2位数）

分辨力：0.1mm

位移

范围：0.001mm至1.999mm

分辨力：0.001mm

准确度：±（5%+2位数）

IP等级：IP50

四、技术要求

测振仪应具备较高的可靠性和稳定性，能够在不同环境条件下持续可靠的进行振动测量，并具备一定的抗干扰能力。测振仪应具备广泛的频率范围，通常频率范围应在几十HZ至几百HZ。测振仪应具备高精度的测量能力，以确保准确的获取振动信号的幅值和频率信息（精度通常小于0.1%）。

五、供货范围

1、测振仪15台（配套便携包）。

2、使用说明书和合格证各15份。

六、设计、制造和检验标准

测振仪仪的设计、制造、检验和试验应符合国内最新标准规范的有关要求（包括不限于）

七、质保

测振仪的质量保证期为验货合格后12个月。在质保期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。