中煤华晋集团晋城热电2024年度计划消泡剂增效剂采购项目技术要求

1、脱硫增效剂   外观白色至淡黄色粉末，有效物含量% ＞99.5，水分% 0.2-0.7密度（25℃，g/cm³） 1.3±0.05

pH值（1%水溶液）≤5.0，包装采用袋装，25KG/袋。性能：同一工况，具备停运一台浆液循环泵的能力。25KG塑料袋装，包装物定期由供应商免费回收。

- 脱硫消泡剂    外观为无色透明粘稠液体，有机高分子化合物，固含量：25%-50%，聚醚型，有效成分含量≥99.5%、酸值（KOH mg/g）≤0.1、水溶液PH值6~8、水分散性强、化学稳定性好，无分层现象。现场试验，5分钟内抑制起泡，持续时间6小时以上不起泡，用量不超过0.5公斤。25KG塑料桶装，包装物定期由供应商免费回收。

- 该项目的采购数量为年度预估数量，根据询价方通知分批次送货，分批次结算。合同有效期一年或合同签订的供货数量送完，二者以先到为准。