救援宿营车技术规格书

一、使用的条件

地面，救援宿营车用于救援人员住宿，可在普通公路行驶。

二、名称数量

名    称：救援宿营车

数    量：1辆

三、主要技术参数

1、功能

用于救援人员住宿。

2、设备的主要技术参数

（1）底盘：德国MAN TGX 26.430；柴油，国六；

（2）外形尺寸：≥11500x2450x3500 mm （长x宽x高）；

（3）轴距：≥5900mm+1350mm；

（4）发动机功率：≥315 kW，排量：12.4L，6 缸直列涡轮增压中冷电控柴油发动机；

（5）前桥载荷：≥7000 kg

后桥载荷：≥11500+7000kg

允许总重：≥25500kg

- 最高车速（电子限速器）：≥110 km/h

- 最小转弯半径：≤11m

最小离地间隙：≥200mm；

（8）ZF 12速手自一体变速箱，12个前进挡，2个倒档；

（9）MAN TGX车型，高顶驾驶室，四点全浮减震；驾驶员气垫座椅，多功能控制方向盘，自动恒温空调，12.3寸大屏幕液晶显示屏，收音机，电动天窗，中控锁防盗系统，左右门窗电动升降，阅读灯，微尘过滤器，可加热电动调节后视镜，导流罩。

（9）车厢采用钢骨架，铝蒙皮的大板工艺制做双侧拉方舱，并填充阻燃、隔热保温材料。

配备1套50米手动电源线缆盘用于外接电源，当有外电时不用开启动发电机。外接输入市电与发电机自动转换，即外接优先。

车内配备有强弱两种照明灯，满足正常情况和紧急情况下的工作需要，同时厢体外配有夜间照明灯，方便夜间工作。

  车厢后部和前部开出入门，以供宿营人员出入，住宿间顶部配备有逃生天窗，保障人员遇紧急情况时逃生需求；

  车厢内部提供28张床铺，提供给出勤人员使用；床位旁边设计有电源插座，用于给随身电子设备充电，每个床铺安装有阅读灯、衣帽钩和翻折小桌板等，方便储存随身物品。

  车内安装空调及燃油加热器，保障在炎热、极冷天气条件下车内具有适宜的温度；

  车内配备衣物柜，以便储存个人装备及随身物品；

车内配备卫生间，供给出勤人员使用。

- 侧拉厢体采用电动抽拉式扩展箱体，厢体下部配4个全自动液压控制支腿，侧拉厢体和液压支腿均具有应急手动功能，侧拉箱可单侧厢体扩展收回，也可两侧厢体同时扩展收回。主要技术参数及工作原理如下：

厢体采用扩展厢体，具备双侧扩展功能，采用电动控制方式，可自动展开、收回，每侧扩展开度为1000mm。扩展采用电动电机驱动，配备手动应急功能。传动机构采用导向承重轨为C型钢+复合轴承，二者结合在承重的情况下变形量极小，所以拉厢不用加支撑，拉厢滑轨为拉厢的导向承重轨道，质量好坏直接影响拉厢的运行和变形量。

二者形状外观如下图:

| 复合轴承 | C型钢 |
| --- | --- |

复合轴承为导向承重轮，选用型号为MR0023（密封型），复合滚轮轴承是一种特殊的组合轴承，结构为互相垂直的两套滚子轴承镶嵌为一体，轴向、径向都可以转动，双向定位。底座是20#钢材质，焊接性能好，C型钢参数如下：

| 径向动载荷KN | 径向静载荷KN | 轴向动载荷KN | 轴向静载荷KN |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | 102 | 21 | 32 |

C型钢（全名12#门架槽钢）为导向承重轨，材质为20MnSi，截面尺寸如下：

复合轴承和C型钢的配合精度较高，单向间隙只有0.55mm，二者配合由于良好的承重能力和较高的配合精度而广泛应用于钢厂的轧机传送带、叉车门架等。

拉厢滑轨的配合组合图如下：

图：使用在车上的实拍照片

侧拉厢传动机构采用直流电机驱动蜗轮蜗杆减速器，推动齿轮齿条运动，保持厢体平行运动。当电机不转时配备手摇结构可轻便的使侧拉厢体平稳进出运动，多年的使用经验证明，此结构无故障率，同步性好，免维护，是我公司的侧拉厢机构的首选。

侧拉箱拉出后的密封设计：

侧拉箱顶部设计成外边比里边低20mm，侧拉厢两端留有流水孔便于水流，在拉箱两侧和上部有密封条密封。

- 卧铺

宿营车两侧布置有28套床铺，采用折叠式床铺，床铺尺寸为长1900mm*宽680mm，在车辆运行中可以方便收藏，不影响车辆的正常行驶。

（12）换气天窗

车辆顶部安装换气及逃生天窗，可供工作人员在应急的情况下逃生使用。该逃生天窗型号为鑫潮/DF/700B/DC24V，可手动打开，也具有电动换气功能，功率为40W。

（13）发电机及配电系统

配电系统由大功率静音发电机，独立电瓶，充电逆变一体机及1套50米市电线缆盘、防水插座组成，在有市电的情况下，优先使用市电，在无市电的时候可启动发电机为整车设备供电。直流设备通过120AH独立电瓶供电，并由充电逆变一体机对免维护蓄电池进行充电。发电机选用杰特静音发电机，主要技术参数如下

- 机组型号

JTE12DiS

- 机组技术指标

- 洋马水冷柴油动力

- 水冷变频永磁矢量发电机

- 水冷矢量控制系统

- 水冷变频控制系统

- 独立的ECU控制系统

- 5寸远程液晶控制面板

- 变频电子风扇

- 智能变转速1600RPM–2600RMP

- 纯正弦波形输出

- 三相电和单相电可同时对外输出

- CE 和 EPA 认证

- 12V起动和充电系统

- 高温环境铝制散热器

- 声级等级：满负载68.5dB(A)@3m（通过安装改造，可进一步降低声音等级）

- 单侧服务及闭锁检修门

- 有线远程启动面板

- 发电机组技术规格

- 发电机型号             JTE12DiS

- 额定功率               10KW

- 额定电压               220V

- 额定频率	              50HZ

- 转速                   1600rpm – 2600rpm

- 功率因数               0.95

- 噪音                   满负载68.5dB(A)@3m

- 尺寸                   1400mm×600mm×630mm

- 重量                   325Kg

- 相数/线数              单相

- 超载能力               15%

- 瞬态频率偏差           -1% ～1%

- 稳态频率带              0.1%

- 频率降	               0.04%

- 频率恢复时间            0.2s

- 瞬态电压偏差            -4.6% ～10%

- 稳态电压偏差            0.57%

- 电压恢复时间	         0.73s

- 电压波形正弦性畸变率    2.1%

- 冷热态电压变化	         0.05%

- 控制面板时间和显示仪表准确度    2.5级

- 耗油量                  291g/kW.h

- 发动机端技术参数

- 发动机型号              3TNV76

- 额定功率                17.3KW

- 转速                    1600RPM - 2600RPM

- 排量                     1.6L

- 缸径×行程              φ76×82

- 气缸数                   3缸

- 点火顺序                 1-3-2-1

- 压缩比                    19.1:1

- 进气方式                  自然吸气

- 发动机机油容量             1.6L ~ 3.4L

- 燃料与类型         中国标准 0 号(国标252-8)

- 冷却液             水和乙二醇的混合比例为 1:1

- 电气系统            12V

- 启动系统            BOSCH 电启动马达

- 发电机端技术参数

- 发电机型号          JTPMG15-W-3

- 额定功率            15KW

- 功率因数            0.95

- 额定电压             220V

- 额定频率              50Hz

- 绝缘等级              H

- 防护等级              IP65

- 空调系统

驾驶室配备底盘原厂空调和暖风，通过底盘发动机提供能源。宿营舱内安装有两套格力2P变频空调，快速，自清洁，变频冷暖。

（15）洗烘一体机

海尔洗烘一体机一台，大容量10Kg变频洗烘一体机，具有蒸汽除菌，微蒸汽空气洗，智能蒸汽烘，1.08高洗净比，超柔洗，BLDC变频，AMT抗菌窗垫。

（16）打包式蹲便器

卫生间安装打包式蹲便器一套，北京泰德朗驰科技有限公司生产的DBQ2-J打包式蹲便器，该打包式蹲便器为免冲水式自动打包蹲便，主要技术参数如下：

外形尺寸（长*宽*高）：764＊600＊200（mm）

塑料袋折径：710mm

走袋长度：150mm

使用环境：-30—50℃

（17）360度全景影像

整车配备360度全景影像，驾驶室内安装显示器，主要技术参数如下：

| 参数类型 | 规范 |
| --- | --- |
| 视频 | 视频接口 | BMW接口 |
|  | 输入/输出的阻抗 | 75 |
|  | 振幅 | 典型的1Vpp，1.2Vpp最大 |
|  | 宽带 | 27MHz |
|  | 采样频率 | 74.25MHz |
|  | DP（差分相位） | <0.8度TYP |
|  | DG（微分增益） | <3%TYP |
|  | 信噪比 | 70dB |
| 重力感应 | BM250E | 博世 |
| 压缩 | 算法 | H.264压缩技术@L3.1 |
|  | 分辨率 | 1920*1080p@15fps |
|  | 比特率 | 5Mbps，2Gbyte/Hour |
|  | 记录介质 | 高速读写U盘/TF卡 |
| 磁盘容量 | TF卡 | 32G SDIO3.0/SDIO2.0 |
|  | U盘 | 256G USB2.0 |
| 功率消耗 | 4路视频+360度全景模式 | 500mA |
|  | 4路视频录制模式 | 500mA |
|  | 睡眠模式 | <10mA |
| 三维空间 | 长*宽*高 | 134*100*30mm(主机盒) |
|  | 重量 | 220g |
| 环境 | 正常工作 | -20℃~+85℃ |
|  | 储存媒介 | -40℃~+105℃ |
|  | 相对湿度 | 0~95% |
|  | 工作电压 | 9.5~36 |

（18）自动脱落式充电充气装置

整车安装自动脱落式充电充气装置，上海博灿信号设备有限公司生产的BC-ZTCC自动脱落式充电充气装置，该装置取得国家质检部门检验报告，主要技术参数如下:

| 装备名称 | 品牌型号规格 |
| --- | --- |
| 智能充电充气自动分离装置 | 博灿、BC-ZTCC |
| 技术 指标 | BC-ZTCC自动充电充气装置：主要使用在特种车辆的迅速出警上。如消防车、大型救护车、防爆警车、高速公路施救车等。该产品可对车辆蓄电池智能充电。（无须看护）从根本上解决了车辆在停驶状态下因亏电而引起的启动困难（甚至无法启动）的弊端。该装置还可以对汽车的制动储气罐进行充气补气。大中型车辆的制动均由“气”控制，在泊车一段时间后，由于管路泄露等原因，气罐内的气压下降。导致这些应急车辆在出发时需要“热车”，完全不符合特种车辆快速出警的要求。本装置从根本上解决了以上难题。 主要技术参数 启动脱离时间＜2S。 自动绕线器：3×1.0mm²×10m。 充电器：输入电压AC220V；输出电压DC27.6；输出电流15A。 气泵：工作电压AC180V-AC240V；电流0.8-1A。 压力设定6-8Kg；充气时间：6-8Kg≤2Min(20L)。 电压表，电流表和气压表显示。 自动脱离故障报警(声光)。 分离装置通过非接触顶针式原理实现自动脱离功能，具有使用寿命长、性能稳定等特点。分离盒为消防红色，盒上带有电源指示灯及电量指示灯。具有应急手动脱离功能。 产品已获得了实用新型专利 专利号：ZL201120300033.X |
| 产品图片 |  |

（19）配置表

| 序号 | 主要部件名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘及驾驶室改装 | 底盘 | 曼 | MAN TGX26.430 6*2 国6 | 1辆 |
| 2 |  | 无线电通讯电源 | 迪马 | 明纬/SD-500L-12,驾驶室内上方预留一台车载无线电台安装位置，预留各种电源转换接口；无线电通讯电源电压13.8V，电流大于10A以上，电源通过1个24伏转换器稳压并提供 | 1套 |
| 3 |  | 逆变器 | NFA | NFA/7551A，24V转220V，300W，采用中国制式接头，位置设计合理，用于各种设备的充电。 | 1套 |
| 4 | 住宿系统 | 床铺 | 迪马 | 迪马/DMWP001，床铺外形尺寸为长1900mm*宽680mm，每个床铺的承重力不小于300KG，含床垫 | 28套 |
| 5 |  | 床上用品 | 迪马 | 含床套、毛毯等 | 28套 |
| 6 |  | 阅读灯 | 迪马 | 每个床铺设置独立的床头阅读灯，LED阅读灯带开关 | 28套 |
| 7 |  | 床铺附件 | 迪马 | 每个床铺配备一套折叠小桌板、衣帽钩、五孔USB插座 | 28套 |
| 8 | 配电系统 | 发电机 | 杰特 | 杰特/JTE12DiS | 1台 |
| 9 |  | 蓄电池 | 迪马 | 免维护蓄电池12V,120AH | 2只 |
| 10 |  | 充电逆变一体机 | 拓宝 | 拓宝/CT2040M | 1台 |
| 11 |  | 机柜 | 迪马 | 19寸标准机柜 | 1套 |
| 12 |  | 配电系统 | 迪马 | 迪马定制，含空开、仪表、漏保、接触器、继电器、指示灯等，具有过压、过流、短路保护等 | 1套 |
| 13 |  | 双电池管理器 | 迪马 | DC24V | 1套 |
| 14 |  | 接地系统 | 迪马 | 含接10米地线、900mm标准接地针等 | 1套 |
| 15 |  | 线缆盘 | 迪马 | 手动线缆盘含50米电源线 | 1套 |
| 16 |  | 防水插头插座 | 上曼 | 工业级防水插头插座 | 1套 |
| 17 | 卫生间 | 卫生间制作 | 迪马 | 含卫生间防水制作、洗漱台、地漏等五金件 | 1套 |
| 18 |  | 免冲水蹲便器 | 泰德朗驰 | 泰德朗驰/DBQ2-J | 1套 |
| 19 |  | 水路系统 | 迪马 | 不锈钢材质，含给排水系统及污水处理系统 | 1套 |
| 20 |  | 智能水泵 | 迪马 | 迪马定制 | 1套 |
| 21 |  | 净水箱 | 迪马 | 不锈钢材质，200L | 1套 |
| 22 |  | 污水箱 | 迪马 | 不锈钢材质，50L | 1套 |
| 23 | 辅助系统 | 长排警灯及警报器 | 星际 | 长排警灯及200W警报器 | 1套 |
| 24 |  | 整车标志性灯具 | 南挂 | 含示廓灯(南挂/NG07001R/南挂/NG07001W)、侧标志灯(南挂/NG02004/D型/DC24V)、反光标识等 | 1套 |
| 25 |  | 360度全景影像系统 | 迪马 | 含倒车后视、行车记录功能 | 1套 |
| 26 |  | 频闪灯 | 星际 | 频闪灯10只（星际LTE515），车顶后部圆警灯（1只） | 1套 |
| 27 |  | 卤素探照灯 | 迪马 | 消防用卤素探照灯，配灯罩 | 1套 |
| 28 |  | 自动脱落式充电充气装置 | 博灿 | 上海博灿BC-ZTCC | 1套 |
| 29 |  | 换气系统 | 迪马 | 迪马定制，含宿营舱及卫生间换气系统 | 1套 |
| 30 |  | 逃生天窗 | 鑫潮 | 鑫潮/DF/700B/DC24V，逃生天窗带换气功能 | 1套 |
| 31 |  | 空调 | 格力 | 格力/KFR-50GW | 2套 |
| 32 |  | 移动场地照明灯 | 奥乐 | 奥乐100W移动场地照明灯 | 1套 |
| 33 |  | 液晶电视 | 海信 | 海信43英寸液晶电视 | 1台 |
| 34 |  | DVD播放器 | 先科 | 先科/ST-668 | 1台 |
| 35 |  | 洗烘一体机 | 海尔 | 海尔10公斤洗烘一体机 | 1台 |
| 36 |  | 饮水机 | 定制 | 迪马定制 | 1台 |
| 37 |  | 车内照明 | 迪马 | 车内交直流照明，采用定向灯和泛光灯相结合，保障夜间宿营人员在厢体内正常活动。 | 1套 |
| 38 |  | 场地照明灯 | 星际 | 星际/LTE515，白色 | 1套 |
| 39 |  | 垃圾桶 | 迪马 | 迪马定制，垃圾桶 | 2个 |
| 40 |  | 垃圾袋 | 迪马 | 迪马定制 | 200个 |
| 41 |  | 充电手电筒 | 星际 | 星际/TZ1210 | 1个 |
| 42 |  | 支腿垫木 | 迪马 | 与支腿配套使用 | 4个 |
| 43 |  | 燃油加热器 | 宏业 | 宏业/FJH-5B/制热5KW | 1套 |
| 44 |  | 油箱 | 迪马 | 150L油箱含供油管路等 | 1套 |
| 45 |  | 灭火器 | 迪马 | ABC干粉灭火器4Kg | 2具 |
| 46 |  | 随车工具 | 长城精工 | 长城精工53件套 | 1套 |
| 47 | 车辆改制 | 厢体 | 迪马 | 箱体钢骨架、外蒙皮铝合金。内外板形腔内填充喷涂阻燃微孔型聚氨酯吸音、减震、隔离层材料 | 1套 |
| 48 |  | 侧拉箱传动机构 | 迪马 | 迪马定制，双侧拉厢体和整套侧拉机构，采用电动侧拉机构含整套控制系统。拉厢体底部采用12#重载槽钢、专用滑轮、密封轴承 | 1套 |
| 49 |  | 液压支腿 | 迪马 | 迪马定制，单腿支撑重量12吨 | 1套 |
| 50 |  | 内饰 | 迪马 | 内饰材料为环保软质材料，美观大方，易于清洁，内饰必须选用防火材料。底板需采用防滑设计，所用材料需防水，浸水不得出现腐烂有异味等现象。 | 1套 |
| 51 |  | 裙箱 | 迪马 | 裙箱配上翻门，裙箱门采用全铝结构，专用胎具组焊，校形，打磨围箱采用方管骨架钢板焊接结构，箱底部进行磷化处理，着防锈柒、防腐隔热胶，再进行着黑柒处理 | 1套 |
| 52 |  | 外推窗 | 迪马 | 外推窗配窗帘 | 9套 |
| 53 |  | 上车门 | 迪马 | 厢体前部和尾部各设置一个上车门，门面为2mm厚铝板；框架与门面铝丝焊接、矫形、打磨成型；整条不锈钢直链式合页，配纱窗及可拆除保温帘 | 2套 |
| 54 |  | 上车梯 | 迪马 | 不锈钢材质，带扶手 | 2套 |
| 55 |  | 不锈钢爬梯 | 迪马 | 车尾不锈钢爬梯，用于顶部设备维修 | 1套 |
| 56 |  | 车顶护栏 | 迪马 | 车顶两侧装有防护栏 | 1套 |
| 57 |  | 整车布线 | 迪马 | 含整车交直流布线，采用耐高温，高电流电线（额定电流的125%） | 1套 |
| 58 |  | 杂料辅件 | 迪马 | 各类安装支架、线材、接头、接线面板等 | 1套 |
| 59 |  | 整车外观 | 迪马 | 整车全部采用进口优质烤漆，整车外观为光面漆；底盘为磷化黑色底漆，用户提供参考图案。 | 1套 |

3、主要部件要求

不低于技术参数要求。

四、供货范围

供货商负责购置税、车船税、首年保险（交强险、商业险全险）警灯使用证和其他所有上牌过程中的费用，上牌过程由供货商负责，使用单位提供必要的证明文件，提供项目清单中所列的所有设备，提供与设备安装相关的全部附件、紧固件、备品备件和专用工具。供货时应对其供应的设备提供现场使用维护所必须的图纸；提供所必须的质量证明文件；提供1套完整的书面和电子版安装维护使用说明书存放在优盘。供货商负责系统集成安装调试、资料制作、运输交付和培训。

五、设计、制造和检验标准

救援宿营车应符合最新版本的标准或与之相适应的标准。要有符合中国的有关车辆、环保等法规的要求，明确对其的等级和数值要求。

六、质保

底盘质量保证期应为整车12个月，传动轴，发动机是24个月，以供货商开合格证日期开始计算，车载设备质量保证期应为12个月，时间从设备验收合格后起计算。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务。

编      制：          机电技术负责人：           机电负责人：

生产技术部：