单一来源谈判文件

项目编号：TTCSC2023-6-4

外 协 号：2023-46

定作项目:掘进机部件等修理

定作人：上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂

第一部分   单一来源采购邀请函

石家庄煤矿机械有限责任公司

上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂决定采用单一来源谈判采购方式对以下项目进行采购，拟邀请贵公司作为单一来源供应商。相关事项通告如下：

一、单一来源采购项目编号：TTCSC2023-6-4（外协2023-46）

二、单一来源采购项目：掘进机部件等修理

三、单一来源采购网址：https://ego.chinacoal.com

四、响应人收到此邀请书后，请在“中煤易购采购一体化平台”、网址http://ego.chinacoal.com上点击接受参与并确认。注意事项说明：该项目为单一来源谈判项目，供应商须在网上进行初次报价，且电子商务网中初次报价必须与谈判文件中初次报价一致，并携带谈判文件按时到场进行谈判。

五、联系方式:

联系地址：江苏沛县上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂生产服务中心

询价事宜联系： 缪恒飞     电话：0516-87264438     传真：051687276061

第二部分  响应人须知

一、总则

1、本文件适用于上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂维修服务项目的单一来源采购。

2、响应人符合国家工商行政管理部门登记审核,具有有效的合法生产经营资质，为一般纳税人，生产商注册资金不低于1000万元人民币,不接受代理商。 响应人在报价时需上交有效的单一来源采购响应文件、相关资质文件及相关规范书。

3、在单一谈判采购过程中发现响应人哄抬报价、违反单一采购纪律等行为，经查实后，定作人将取消其本次参与资格及以后拓特厂外协维修业务的参与资格。

4、响应人所提供的产品维修服务应能满足本单一来源采购文件中《技术规范书》、《主要合同条款》的相应要求。

5、响应人对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在单一来源采购响应文件中予以说明；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

6、请仔细阅读电子报价单附件里的单一来源采购文件，严格按照单一来源采购文件规范书上传响应文件，响应文件中包含附件6（供应商廉洁承诺书）、附件7（供需双方廉洁互保协议）、附件8（供应商质量承诺书）请仔细阅读并由授权代表签署并加盖公章，且不得擅自更改其内容，一经签署则视为响应和同意我方所发出的文件内容。（未提供响应文件及未签署附件6、附件7、附件8内容的视为不响应我方文件内容和不满足报价要求，该项目报价视为无效。）。

7、本单一来源采购文件的解释权属上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂。

二、单一来源采购文件

1、单一来源采购文件组成：（1）单一来源采购公告；（2）响应人须知；（3）技术规范书；（4）主要合同条款;(5)附件。响应人应仔细阅读单一来源采购文件中的所有内容并加盖公章。如果响应人未按单一来源采购文件规范书提供全部资料或提交的响应文件没有对文件做出实质性响应,那么响应人将承担其风险,并有可能导致响应文件被拒绝。

2、单一来源采购范围：掘进机部件等修理详见报价单。

三、响应文件的编制要求

1、响应函。

2、公开询比价产品的报价单。

3、企业法人营业执照原件扫描件。（盖章）

4、供应商廉洁承诺书、供需双方廉洁互保协议、供应商质量承诺书

5、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及身份证复印件（盖章）

6、询价文件及技术规范书中规范书其他相关文件资料 （盖章）

四、报价规范书

1、响应人以人民币（元）为单位，依据报价单投标报价（签字盖章）。定标方式为整体中标。

2、报价为货物到达定作人指定地点的含税（13%增值税）、含运费价格。

3、响应人所报价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

4、报价中若单价和总价之间有差异，则以单价为准。

5、最终报价必须与单一来源采购文件中的《报价单》明细一致。响应文件要严格按照规范书提供，未提供响应文件（参照第三条响应文件的内容）的视为不满足报价规范书。

五、评审

1、评审小组成员由厂采购管理评委库评委组成。评审小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较,直到评审结束，凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不得向响应人及与评审无关的其他人透露。

2、评审小组对响应人提供的响应文件是否完整、有无计算上的错误,对超出经营范围、提供的资质证明文件、证件是否真实、技术能力或服务是否满足单一来源采购文件规范书等进行评审。响应人提供虚假证件的将被取消其资格并列入黑名单。

3、评审小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对响应文件进行评审，对响应文件提出的产品质量、企业信誉、价格、付款方式、服务、交货情况等内容逐项进行综合评估。

4、评审小组综合各评审成员评估情况，向定作方提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。

六、确定成交人

定作人根据评审小组的推荐情况确定成交人，并告知成交人。

七、签订合同

确定为成交人的响应人在5个工作日内由法定代表人或授权代表与定作人拟定书面合同报审。

八、 其他事项

本谈判文件只对被邀单位有效，不得转移他人。

上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂

第三部分   EBZ160/200型掘进机修理技术规范书

一、总则

1．本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，承揽人应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

2．如果承揽人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表明承揽人认同提供的产品技术指标均能满足本规范书的要求。

3．本技术规范书所使用的标准如与承揽人所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4．本规范书未尽事宜，由双方协商确定。

二、项目名称

EBZ160掘进机：截割部2套、铲板部2套、一运2套、操作台2套；

EBZ200掘进机：截割部1套、铲板部1套、一运1套、操作台1套

三、具体技术要求

1.截割部检修

1.1截割滚筒的检修：

清理完成后进行抛丸处理

（1）检查外观，对母体有裂纹或开焊的要打坡口补焊，喷嘴损坏的要更换。

（2）检查齿座，应基本完整。截齿座磨损达到或超过0.5mm时，予以更换，更换截齿座时应首先保证与原设计的几何位置相同，然后采用预热或保护焊等特殊工艺，保证焊接强度，且齿座应具有互换性。

（3）检查围板磨损程度，如磨损严重，予以更换。

（4）检查内花键套，如磨损严重，予以更换。

（5）检查内喷雾，必要时更换喷水座。掘进机内喷雾系统试验必须满足最新版《煤矿安全规程》的相关规定。

1.2截割减速机的检修

拆解前清理外表面煤渣等杂物，抛丸后再对减速机拆解。

（1）将截割减速机拆开，清洗之后分组存放，如打开后箱体内部清洁度较好，没有损坏件，拆完内腔之后装上工装盖送抛丸。如打开后齿轮大多数断齿，齿圈损坏，内部零件全部更换，同时检查箱体轴承孔，销轴孔有无变形、磨损。如有需进行修复处理。

（2）仔细检查各齿轮，有损坏的齿轮必须更换，特别是箱体，如有断齿，予以换新。同时检查行星轮架上各齿轮，必要时更换。

（3）检查减速机箱体，检查销轴孔、各连接尺寸及连接面，应符合如图纸要求，有损坏的地方注意补焊修复。清理各堵，螺塞处，保证无杂物，各堵及螺塞保证能够顺利拆卸。

（4）所有的轴承、密封件必须全部更换。

1.3截割伸缩部的检修

掘进机伸缩部可以分解成以下几个部分：伸缩头轴、伸缩内筒、伸缩外筒、伸缩保护筒、保护筒座等零部件，修理时更换各密封件同时清理、修复各孔，保证各孔可以正常使用。

1.3.1伸缩头轴

检查伸缩头轴上面花键，如花键的磨损严重时要更换截割头轴；检查伸缩头轴轴承档、水封档，如磨损严重，进行补焊修复，无法修复时更换截割头轴。

1.3.2伸缩内筒：

检查伸缩内筒轴承档的磨损，严重时修复或更换伸缩内筒；伸缩内筒镀铬面，进行镀铬修复或更换伸缩内筒。

1.3.3伸缩外筒：

检查伸缩外筒镀铬面，进行镀铬修复或更换伸缩外筒；检查伸缩外筒内孔尺寸，如磨损严重则进行修复或更换。

1.3.4保护筒座：

检查保护筒座内孔尺寸，如磨损严重则进行修复或更换；检查浮动油封架及浮动油封座，磨损严重则进行更换。

1.3.5伸缩保护筒：

检查伸缩保护筒各基座孔形位公差、销轴孔尺寸，如磨损严重则进行修复或更换。

1.4运转试验：

截割部修理完成后进行运行试验，保证无漏水、漏油、无异常噪音，温度不超过85℃，温升不超过50℃，并做好相关试验记录。

2.掘进机铲板部检修

掘进机铲板部分可以分解成以下几个部分：铲板体、液压马达、星轮驱动装置、星轮体组件、从动轮装置、联接板等零部件。

2.1铲板体

清理、检查铲板体上面，耙爪下平面与铲煤板表面，在转动的全周上允许间隙为(2～2.5)mm，如磨损严重，有沟痕，局部补焊；检查主副铲板连接孔，如损坏严重，进行修复；检查从动轮安装架位置，如损坏严重，予以更换；铲煤板衬板不得有裂纹，最大磨损不得超过原厚度的1/3，如无修复可能，进行更换。

2.2星轮驱动装置：

检查内花键，键齿的磨损，严重时要进行更换，更换旋转盘，重新配打定位销孔，轴承全部更换。检查加油口，各螺栓保证能顺利拆卸。

2.3星轮体质量要求：

星轮体预清理后抛丸，如星轮体磨损严重，更换新星轮体以保证其功能良好。

2.4从动轮装置：

需予以更换。

2.5液压马达：

需予以更换。

2.6联接板：

所有联接板需予以配齐。

3.掘进机第一运输机的检修

检修工艺过程：

第一运输机拆解成以下几个主要部分：链条挡板、溜槽、刮板链、驱动装置、液压马达等。

3.1驱动装置的检修：

拆开后依次检查各件，链轮齿面应无裂纹或严重变形，花键轴、上下盖依照磨损程度定判定是否更换。马达座组件检查花键轴磨损情况，如无磨损，转动灵活可以不换，否则更换轴承及花键轴，必要时更换马达座。驱动架体检查是否磨损及变形，如有，修复整形或更换。更换脱链器，保证脱链器能够拆卸。密封件，紧固件全部更换。

3.2刮板链组件：

需予以更换。

3.3溜槽体：

将溜槽拆卸之后，查看溜槽的磨损量及溜槽是否开焊，检查各部有无变形、开焊及磨损，予以修复，修复后的刮板输送机应无变形、无开焊及严重损伤，刮板弯曲变形不大于5mm，中板和底板磨损量应不大于原厚度的20％。检查压链板是否齐全，有无磨损严重情况，如有，予以修复或更换。检查丝杠（EBZ160）是否灵活，必要时更换支座或丝杠，保证转动灵活无卡阻。检查张紧油缸（EBZ200），必要时更换、修复支座或张紧油缸，保证转动灵活无卡阻。

3.4液压马达：

更换液压马达。

3.5密封件、轴承

更换所有密封件、轴承。

4.操作台的检修

检查架体，架体如有变形需要进行修复，螺纹孔检查及修复，使之完好；更换操作台各类电磁阀组（智能化）同时按图纸要求配好操作台护罩、接头及胶管。

四、验收方式

产品验收方式为产品出厂前在生产方单位进行现场验收，并提供相关检测资料。

五、质量保证及售后服务

1. 质保期：1年。

质保期自使用之日开始计算。质保期内因产品修理质量所产生的问题由承揽人负责免费保修。

2.供货时需提供系出厂检验报告、产品合格证、更换件清单、修理测绘报告等随机资料。更换的主要零部件需返回拓特厂。

3. 售后服务

出现产品质量、技术问题时，8小时内做出答复。如需现场技术服务，时间为承揽人接到定作人通知后24小时内达到现场。

4.工期要求

货一经出厂30天内EBZ-160、EBZ-200各供货1台。另1台7月供货。

六、包装和运输

1. 对设备进行妥善的包装及有效的防锈防腐处理。

2. 货物运输至定作人指定地点，运费由承揽人承担。

上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂

第四部分  合同条款

商务条款

第一条  承揽项目、数量、报酬及交付期限

| 项目名称及内容 | 数量 | 计量 单位 | 报酬 | 交付 期限及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 金额 |  |
|  |  |  |  |  | 2023年 月 日前交货。 |
| 合计人民币金额（大写） 含运费及13%增值税 | 不含税金额 |  | ¥： |
|  | 增值税金额 |  | ¥： |
|  | 合同总金额 |  | ¥： |

第二条  承揽人提供的材料

| 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 质量 | 提供日期 | 消耗定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

第三条  1.定作人对承揽人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：在定作人指定的时间及地点按照维修标准检验。

2.承揽人应当按照双方约定选用原材料，并负责到场材料的质量复检，向定作人提供有相应资质的检验机构出具的检验报告。承揽人采购的材料必须经定作人检查。承揽人所提供的原材料不符合要求的，定作人应及时通知承揽人，由承揽人在 3 日内予以更换、补齐、或采取其他补救措施。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重做、修理、减少价款、退货或解除合同。

第四条  定作物的技术标准、质量要求：达到国家有关标准、图纸、工艺及技术规范书加工，同时要满足定作人正常使用要求。如需要封存样品的，应当交由双方当面封签，并妥为保存，作为验收的依据。

第五条  承揽人对定作物质量负责的期限及条件：承揽人向定作人提供的质保期为质保期自使用之日开始计算1年。质保期内,对因非用户造成的质量问题，由承揽人负责免费保修，并承担由此产生的全部损失。质保期满后，承揽人为该产品提供终身技术服务，并确保备品、配件及时提供。定作人有权按质量承诺书及合同条款进行质量索赔。同时相应延长其质保期。

第六条  1.定作物的包装要求及费用负担：承揽项目所需包装由承揽人合理包装并符合技术附件的要求（如有），适合水运、长途内陆运输，满足防潮、防湿、防震、防锈及定作人使用要求。

2.包装物由 承揽 人提供，包装费用由 承揽 人承担

第七条　定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：需要时提供查阅便利，未经定作人许可不得翻印或外传，本合同终止，不影响该保密条款的效力。

第八条　承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在 3 日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的  7  日内答复。

第九条　定作人不允许承揽项目中的主要工作由第三方来完成。

第十条　定作物的交付方式及地点：（□自提/☑送货），在 拓特厂 地点交付。往返运输费用由承揽人承担。

第十一条　定作物的检验标准、方法、地点及期限：按合同第四条约定的技术标准、质量要求在定作人指定地点进行检验。

第十二条　报酬的结算方式及期限：据实结算，最终结算金额不大于合同总额。货到经检验合格后，开13%增值税专用发票，挂账后根据资金情况承兑付款。留质保金10%，无质量问题后按合同第五条质保期满后无息付清。

第十三条　定作人在 /  年  / 月  / 日前交定金（大写）  /   元。

第十四条  本合同解除的条件：承揽人交付的定作物达不到合同第四条约定的技术标准、质量要求或承揽人不能有效履行合同约定的其他义务，定作人可以解除合同，由此造成定作人损失的，由承揽人全部承担。

第十五条  定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人不可以留置工作成果。

第十六条  向承揽人提供技术支持、服务及质量检验的，住宿费由承揽人承担。

第十七条  违约责任：

（一）质量违约责任：承揽人提供的产品数量、质量、规格、性能或任何其他方面与合同及技术规范书、质量规范书不符的：

1.定作人有权拒绝接收，承揽人应自行承担不合格产品货款（供料外协时含材料费）、运费和其他因质量问题产生的所有费用。

2.定作人有权规范书更换产品直至符合技术规范书，由此给定做人及使用单位造成的直接经济损失由承揽人承担。

3.因产品质量问题给需方造成安全事故或经济损失的，承揽人承担全部责任（包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费等其他费用），同时定作人有权单方面解除合同并取消供应商资格。

4.在使用过程中出现质量问题，承揽人除免费更换部件、修补缺陷，并承担给定作人造成的上述费用外，同时相应延长其质保期。

5.上述违约金或经济损失的赔偿款，承揽人同意定作人从承揽人任意一笔货款或保证金中抵扣，不足部分由承揽人补足。出现质量问题全部由承揽人负责处理,由此对定作人造成的损失，全部由承揽人承担。

（二）工期违约责任

1.承揽人未按合同约定或定作人通知的交货时间交货，承揽人未按合同约定或定作人通知的交货时间交货，承揽人应从约定或通知交货日的次日起，每日按合同标的额的5‰向定作人支付违约金，低于500元时，每日按500元支付违约金。

2.承揽人应承担由于交货不及时导致定作人人员滞留在交货地点的一切费用。

3.因定作人原因造成的工期延误，承揽人不承担工期违约责任。

第十八条  合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。

第十九条  其他约定事项：

1.本合同一式五份，定作人四份，承揽人一份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。

2.本合同以打印文本为准，任何一方增加的手写条款无效。

3.在定作过程中运输、施工、维修等出现的安全问题由承揽人负责。承揽人应自觉接受定作人对修理质量的监督检查，并为检查、验收提供相关条件和资料。如在定作人厂区完成承揽业务，应当遵守定作人有关管理制度，做到文明作业，否则按照定作人有关规定进行处理。

| 定 作 人 定作人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 承 揽 人 承揽人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

附件1

单一来源采购响应函

致: 上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂

根据贵方对掘进机部件等修理项目(项目编号TTCSC2023-6-4)开展公开性单一来源采购的邀请,我方代表        （职务、全名），经正式授权并代表我方提交下述文件：

1、响应文件(附在电子报价单一并提交)

2、报价单（以提交的最终电子报价为准）

我方同意提供按照贵方规范书的与其单一来源采购有关的一切数据或资料，完全响应贵方单一来源采购文件中的内容。

与本次单一来源采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

响应人名称（公章）：

响应人代表签字盖章：

日期：       年    月     日

附件2

法人代表授权书（格式）

上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂:

(响应人单位全称)法定代表人

授权                        （全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的掘进机部件等修理项目单一来源采购（单一来源采购项目编号：TTCSC2023-6-4），全权处理单一来源采购和由此而产生的合同签订及合同执行等商务活动相关的一切事宜。

本授权书于        年   月    日签字生效，特此说明。

法定代表签字盖章：

响应人全称（公章）：

身份证号码：

全权代表姓名：

职    务：

身份证号码：

手    机：

附：法定代表人(正反面)和全权代表人(正反面)身份证复印件（加盖公章）

附件3

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 文件条目号 | 采购规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人应在报价文件中详细列出参与报价货物的技术性能和主要技术参数，如报价人递交的技术规格书中与单一来源采购通知的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为报价人接受单一来源采购通知及附件技术规格书中的要求。

响应单位（公章）：________________

响应单位代表（签字）：____________

日期：      年     月     日

附件4

商务条款偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 文件商务条款 | 报价商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的响应文件中与单一来源采购通知的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为报价人接受单一来源采购通知的要求。

响应单位（公章）：_______________________

响应单位代表（签字）：

日期：      年     月     日

附件5

外 协 加 工 报 价 明 细 表

厂家（盖章）：                                响应人（签字）：          日期：  　　　    外协字：2023-46

| 序号 | 外协项目 名称 | 图 号 （型号、规格） | 数量 | 单位 | 报价（含运费及13%税金） | 外协内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元/套） | 总价（元) |  |  |
| 1 | 掘进机部件等修理 | EBZ160截割部 | 2 | 套 |  |  | 截割部、装载部、运输部、操作台修理(含智能化改造) | 详见技术要求 |
|  |  | EBZ160装载部 | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | EBZ160运输部 | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | EBZ160操作台修理 | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | EBZ200截割部 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | EBZ200装载部 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | EBZ200运输部 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | EBZ200操作台修理 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：定标方式为整体中标。

1、定作人提供技术要求，承揽人负责按技术要求维修，承揽人按定作人工期要求送货到拓特厂。

2、含税费、往返运费等相关费用。

3、验收使用合格后方可挂账。

4、货款的10%作为质量保证金。

附件6

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害定作方合法权益。

三、不为定作方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为定作方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为定作方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为定作方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为定作方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向定作方工作人员打探有关涉及定作方的商业秘密、业务渠道等。

九、定作方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经定作方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关定作方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及定作方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致定作方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给定作方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿定作方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承揽人：

授权代表：

地址：

电话：

年   月   日

附件7               供需双方廉洁互保协议

定作人：（以下简称甲方）上海大屯能源股份有限公司江苏分公司

承揽人：（以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

定作人：（盖章）               承揽人：（盖章）

授权代表：（签字）             授权代表：（签字）

地址：                         地址：

电话：                         电话：

年　　月　　日　　　　　　　　年　　月　　日

附件8                 供应商质量承诺书

我公司承接拓特机械制造厂                         业务，为确保产品质量，共同维护市场竞争力和产品形象，特作以下质量承诺：

一、在数量、质量、规格、性能、工期或任何其他方面与合同及技术要求、质量要求不符的，我方自行承担不合格产品货款（供料外协时含材料费）、运费和其他因质量问题产生的所有费用，并响应合同索赔条款，执行下列索赔标准：

1. 定作人判定为让步接收的，按合同金额的2‰计算且不低于500元/批次计算。

2. 定作人判定为返修、返工的，外购件按合同金额的5‰计算且不低于1000元（出现多次返修、返工的加倍索赔），造成工期影响的，按合同条款中工期违约责任累计计算；外协件按1000元/批次计算（出现多次返修、返工的加倍索赔），造成工期影响的，按合同条款中工期违约责任累计计算。

3. 定作人判定为退货、报废处理的，外购件按合同金额的1%计算且不低于2000元(多次出现以上问题的，加倍索赔），造成工期影响的，按合同条款中工期违约责任累计计算；外协件按本批次成品价值的2倍计算且不低于2000元，造成工期影响的，按合同条款中工期违约责任累计计算。

4.因产品质量问题给定作人造成质量事故、安全事故、经济损失或不良影响的，我方承担全部责任（包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费等其他费用），同时定作人有权单方面解除合同并取消供应商资格。

5.按照合同（协议或资料清单）要求，在交付产品的同时，按时向定作人提供产品所需全部资料。每延后一天，按100元/天计算。

6.我方在合同执行过程中，不执行上述条款，直接列入定作人黑名单。

二、经济损失的赔偿款，我方同意定作人从我方任意一笔货款或保证金中抵扣，不足部分由我方补足。

三、定作人发出的《拓特机械制造厂产品质量索赔确认单》，我方承诺积极配合履行确认手续（盖我方红章），并及时反馈；7个工作日内无反馈，视为默认索赔结果，定作人有权直接抵扣。

承揽人：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年    月    日